| Obsah |  |
| --- | --- |
|  | strana |
| 6.1 | Úvodní stať ………………………………………………………………..…… | 3 |
| 6.1.1 | Úvod do problematiky bílinsko-teplické oblasti .……………….………… | 3 |
| 6.1.2 | Geografické vymezení a báňsko-technické posouzení oblasti .……….. | 4 |
| 6.1.3 | Dosavadní vývoj báňské činnosti v oblasti .………………………………. | 6 |
| 6.1.4 | Douhlení hnědouhelných zásob dostupných v rámci územně ekologických limitů .………………………………………………………….... | 13 |
| 6.2 | Členění oblasti na územní celky .………………………………………… | 14 |
| 6.3 | Charakteristika celkové koncepce revitalizace oblasti …………… | 14 |
| 6.4 | Rekultivace a revitalizace dle jednotlivých územních celků .……. | 21 |
| 6.4.1 | Územní celek Teplická část .………………………………………………….. | 21 |
| 6.4.1.1 | Vymezení a současný popis území .…………………………………………… | 21 |
| 6.4.1.2 | Rekultivace dokončené a rozpracované k 31.12. 2002 .……………………. | 21 |
| 6.4.1.3 | Rekultivace zahajované v období 2003 až 2012 .……………………………. | 22 |
| 6.4.1.4 | Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku 2013 do vyuhlení .………………………………………………………………………. | 22 |
| 6.4.1.5 | Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost rekultivací v časovém rozlišení .…………………………………………………………….. | 22 |
| 6.4.1.6 | Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02 v území přímo zasaženém důlní činností .………………………………………………. | 22 |
| 6.4.1.6.1 | Opatření schválená meziresortní komisí .…………………………………….. | 22 |
| 6.4.1.6.2 | Nově navrhovaná opatření .……………………………………………………. | 23 |
| 6.4.1.7 | Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02 v území navazujícím na báňskou činnost .…………………………………………….… | 29 |
| 6.4.1.7.1 | Opatření schválená meziresortní komisí .…………………………………….. | 29 |
| 6.4.1.7.2 | Nově navrhovaná opatření .……………………………………………………. | 29 |
| 6.4.1.8 | Předběžný návrh revitalizačních opatření realizovaných v souvislosti se závěrečnou sanací zbytkových jam lomů a vnějších výsypek .……………... | 31 |
| 6.4.1.9 | Harmonogram a ekonomická náročnost revitalizačních opatření v časovém rozlišení .…………………………………………………………….. | 32 |
| 6.4.2 | Územní celek Bílinsko-duchcovská část .…………………………………. | 33 |
| 6.4.2.1 | Vymezení a současný popis území .…………………………………………… | 33 |
| 6.4.2.2 | Rekultivace dokončené a rozpracované k 31.12. 2002 .……………………. | 33 |
| 6.4.2.3 | Rekultivace zahajované v období 2003 až 2012 .……………………………. | 35 |
| 6.4.2.4 | Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku 2013 do vyuhlení .………………………………………………………………………. | 37 |
| 6.4.2.5 | Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost rekultivací v časovém rozlišení .…………………………………………………………….. | 38 |
| 6.4.2.6 | Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02 v území přímo zasaženém důlní činností .………………………………………………. | 38 |
| 6.4.2.6.1 | Opatření schválená meziresortní komisí .…………………………………….. | 38 |
| 6.4.2.6.2 | Nově navrhovaná opatření .……………………………………………………. | 38 |
| 6.4.2.7 | Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02 v území navazujícím na báňskou činnost .…………………………………………….… | 46 |
| 6.4.2.7.1 | Opatření schválená meziresortní komisí .…………………………………….. | 46 |
| 6.4.2.7.2 | Nově navrhovaná opatření .……………………………………………………. | 46 |
| 6.4.2.8 | Předběžný návrh revitalizačních opatření realizovaných v souvislosti se závěrečnou sanací zbytkových jam lomů a vnějších výsypek .……………... | 47 |
| 6.4.2.9 | Harmonogram a ekonomická náročnost revitalizačních opatření v časovém rozlišení .…………………………………………………………….. | 48 |
| 6.4.3 | Územní celek Radovesická výsypka .……………………………………… | 49 |
| 6.4.3.1 | Vymezení a současný popis území .…………………………………………… | 49 |
| 6.4.3.2 | Rekultivace dokončené a rozpracované k 31.12. 2002 .……………………. | 50 |
| 6.4.3.3 | Rekultivace zahajované v období 2003 až 2012 .……………………………. | 51 |
| 6.4.3.4 | Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku 2013 do vyuhlení .………………………………………………………………………. | 54 |
| 6.4.3.5 | Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost rekultivací v časovém rozlišení .…………………………………………………………….. | 54 |
| 6.4.3.6 | Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02 v území přímo zasaženém důlní činností .………………………………………………. | 55 |
| 6.4.3.6.1 | Opatření schválená meziresortní komisí .…………………………………….. | 55 |
| 6.4.3.6.2 | Nově navrhovaná opatření .……………………………………………………. | 55 |
| 6.4.3.7 | Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02 v území navazujícím na báňskou činnost .…………………………………………….… | 62 |
| 6.4.3.7.1 | Opatření schválená meziresortní komisí .…………………………………….. | 62 |
| 6.4.3.7.2 | Nově navrhovaná opatření .……………………………………………………. | 63 |
| 6.4.3.8 | Předběžný návrh revitalizačních opatření realizovaných v souvislosti se závěrečnou sanací zbytkových jam lomů a vnějších výsypek .…………….. | 67 |
| 6.4.3.9 | Harmonogram a ekonomická náročnost revitalizačních opatření v časovém rozlišení .…………………………………………………………….. | 67 |
| 6.5 | Závěrečná bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost rekultivací a revitalizačních opatření pro bílinsko-teplickou oblast v časovém rozlišení …………………………..…... | 69 |
| Tabulky v textu |  |
| tab. č. 1 | Ukončené rekultivace – teplická část …………………………………………. | 22 |
| tab. č. 2 | Přehled revitalizačních opatření – teplická část ……………………………... | 32 |
| tab. č. 3 | Ukončené rekultivace – bílinsko-duchcovská část ………………………….. | 34 |
| tab. č. 4 | Rozpracované rekultivace – bílinsko-duchcovská část …………………….. | 34 |
| tab. č. 5 | Nově zahajované rekultivace 2003-12 – bílinsko-duchcovská část ……….. | 35 |
| tab. č. 6 | Nově zahajované rekultivace po roce 2012 – bílinsko-duchcovská část …. | 36 |
| tab. č. 7 | Bilance ploch rekultivací – bílinsko-duchcovská část [ha] …………………... | 38 |
| tab. č. 8 | Ekonomická náročnost rekultivací – bílinsko-duchcovská část [mil. Kč] …... | 38 |
| tab. č. 9 | Přehled revitalizačních opatření – bílinsko-duchcovská část ………………. | 48 |
| tab. č. 10 | Ukončené rekultivace – Radovesická výsypka ……………………………… | 50 |
| tab. č. 11 | Rozpracované rekultivace – Radovesická výsypka …………………………. | 50 |
| tab. č. 12 | Nově zahajované rekultivace 2003-12 – Radovesická výsypka …………… | 51 |
| tab. č. 13 | Bilance ploch rekultivací – Radovesická výsypka [ha] ………………………. | 54 |
| tab. č. 14 | Ekonomická náročnost rekultivací – Radovesická výsypka [mil. Kč] ………. | 54 |
| tab. č. 15 | Přehled revitalizačních opatření – Radovesická výsypka …………………… | 68 |
| tab. č. 16 | Rekultivace zahajované – bílinsko-teplická oblast …………………………… | 69 |
| tab. č. 17 | Revitalizační opatření 2003-12 – bílinsko-teplická oblast …………………... | 70 |
| Obrázky v textu |  |
| obr. č. 1 | Staré doly na Teplicku …………………………………………………………... | 9 |
| obr. č. 2 | Staré doly v oblasti lomů Fučík a Pokrok ……………………………………... | 10 |
| obr. č. 3 | Staré doly v oblasti lomu Jirásek ………………………………………………. | 11 |
| obr. č. 4 | Staré doly v oblasti lomu M.Gorkij ……………………………………………... | 12 |
| Grafické přílohy |  |
| 6.1 | Souhrnná mapa bílinsko-teplické oblasti – revitalizační opatření v území, M 1:25 000 |  |
| 6.2.A | Teplická část - návrh rekultivace území do vyuhlení, M 1:10 000 |  |
| 6.2.B | Teplická část - revitalizační opatření v území, M 1:10 000 |  |
| 6.3.A | Bílinsko-duchcovská část - návrh rekultivace území do vyuhlení, M 1:10 000 |  |
| 6.3.B | Bílinsko-duchcovská část - revitalizační opatření v území, M 1:10 000 |  |
| 6.4.A | Radovesická výsypka - návrh rekultivace území do vyuhlení, M 1:10 000 |  |
| 6.4.B | Radovesická výsypka - revitalizační opatření v území, M 1:10 000 |  |

## 6.1 Úvodní stať

### 6.1.1	Úvod do problematiky bílinsko-teplické oblasti

Bílinsko-teplická oblast  SHP sice co do plochy produktivního bilančního vývoje uhelné sloje představuje nejmenší část severočeské  hnědouhelné pánve, ale zato se vyznačuje hned několika zásadními specifiky, kterými jsou:

- výrazné vymezení pánevní struktury mezi geomorfologickou kulisou krystalinika Krušných hor na severozápadě a okrajovými výběžky neovulkanitů Českého středohoří na straně jihovýchodní.

- maximální strmost okrajových geologických struktur některých partií výchozových oblastí sloje a maximální hloubky jejího uložení.

- největší podíl ploch přerubaných předchozími etapami hlubinné těžby uhlí.

- maximální kumulace historických lomových provozů a opuštěných uhelných malolomů provozovaných hlavně v období let 1900 až 1970.

- realizace hlubinné a povrchové těžby hnědého uhlí v území ochranných pásem zdrojů přírodních léčivých a minerálních vod, které pokrývají plochu vymezené oblasti cca z 80% (lázeňská místa Bílina a Teplice).

Protože řešené území bílinsko-teplické oblasti je historicky silně industrializované, hustě osídlené a báňsky těžebně ovlivňované minimálně  od poloviny 19. století, střetává se zde pestrá směsice protichůdných činností, zájmů či omezení vyplývajících z celé řady platných legislativních aktů (Horní zákon, Stavební zákon, Lesní zákon, Lázeňský zákon aj.)

I když vizuální projevy báňské devastační činnosti se zdánlivě kumulují do území doposud činného Dolu Bílina a jeho vnějších výsypek (Radovesice  a Pokrok), jsou skutečné historické devastace soustředěny do dílčí části teplické. Ta byla totiž až minimálně do roku 1989 považována za nástupní prostor výhledových a perspektivních velkolomů Barbora a Proboštov a jejich výsypek, které, dle velké  či reálné varianty vyuhlení SHP, měly být realizovány  v první polovině 21. století.

Území bývalých malolomů proto bylo pouze dočasně rekultivováno ozeleněním, tedy činnostmi, které jsou velmi vzdáleny současnému pojetí technických stabilizací, konečných rekultivací a revitalizací.

Je proto také evidentní, že právě teplická oblast je lokalitou nejčetnějších, nejrozsáhlejších a nejpokročilejších deformací celé České republiky.

Vzhledem k tomu, že řešení nápravných opatření bylo oddalováno po dobu několika desetiletí, dosáhly sesuvné deformace některých lokalit v košťansko-hrobské, dubsko-teplické a světecko-hostomické části stupně obecného ohrožení        a havárií.

Časový faktor pak výrazně redukoval možná spektra ekonomicky přijatých technických řešení. Na těžebně puštěných lokalitách pak již nelze provádět jejich likvidaci nejefektivnějším a nejlacinějším báňským způsobem, ale daleko náročnějšími stavebními dodavatelskými pracemi.

Podíl sanací, nebo též předrekultivačních sanačních úprav, je proto v této oblasti v porovnání s rekultivačními a s revitalizačními pracemi nepoměrně vyšší.

### 6.1.2	Geografické vymezení a báňsko-technické posouzení oblasti

Vyhodnocované území bílinsko-teplické oblasti se nachází ve střední pánevní části bývalého okresu Teplice s částečným přesahem do úpadní partie krušnohorského svahu na severozápadě a z hlubším přesahem do okrajových výběžků hlavního hřebene Českého středohoří na jihu  a jihozápadě. V pozici podélného jz.-sv. protažení SHP dosahuje největší šířky pánevní prostor na jz. mezi Bílinou a Osekem a to cca 10 km.

Směrem k sv. se zhruba od linie Jeníkov – Háj (oblast lahošťského hřbetu) se pánev výrazně zužuje na 4 km a vytváří mělčí teplickou část SHP, která je opětně přiškrcena na cca 2 km mezi Kamenným pahorkem a Střelnou. Okrajové sv. omezení bílinsko-teplické oblasti a její přechod do ústecké oblasti se pak nachází v prostoru Proboštova a Přítkova, kde dochází k maximálnímu zúžení na necelý 1 km.

Nadmořská výška osní linie pánevní oblasti se pohybuje kolem 250 m n. m., okrajové výchozové oblasti pak stoupají těsně nad 300 m n. m.

Území je protkáno hlavně systémem podkrušnohorských potoků či jejich přeložek, které v převažujícím směru sz.-jv. protínají pánev napříč a ústí do řeky Bíliny.

Báňsko-technické podmínky dílčí ložiskové části pánve nejsou jednoduché a často se i výrazně mění. V území  proto je nutno vyčlenit hned několik částí, které se liší hloubkou uložení uhelné sloje, mocností a charakterem technického nadloží a pozicí či úklonem geologických struktur.  Tyto faktory pak výrazně ovlivňovaly a doposud i ovlivňují nejen historii a časovou posloupnost těžby uhlí, ale i technickou koncepci a způsob dobývacích metod.

- Jihozápadní část oblasti, tedy území od západní hranice bývalého okresu Teplice zhruba po linii Duchcov – Osek je územím s největší hloubkou uložení uhelné sloje, která   v oblasti bývalého městečka Hrdlovka dosahuje výšek 0 až 160 m n. m. při technickém nadloží o mocnosti 200, ale i 300 až 500 m. Úklon geologických struktur (vrstev) je ve směru jv. – sz. nejprve mírný (kolem 5°), do subhorizontální polohy dochází až v prostoru podélné osní linie pánve u Hrdlovky a kratší sz. výchozové podkrušnohorské křídlo pak přechází do sklonů větších než 30°. V dílčí jihozápadní bílinské části se dále výrazně uplatňuje litostratigrafický sedimentární vliv tzv. „přínosové písčité bílinské delty“  tj. výskyt převažujících, různě zpevněných písčitých sedimentů. Ty tvoří prakticky dominující podíl všech nadložních zemin ploššího a delšího jihovýchodního křídla příčné pánevní struktury. Komplex sedimentárních vrstev je geotechnicky nazýván jako písčito-jílovito-karbonátový horizont terciérního nadloží (PJK horizont) a vyznačuje se přítomností hornin s obtížnou těžitelností. Zhruba sz. za linií Liptice – Jeníšův Újezd se PJK horizont noří pod mladší monotónní a technicky měkčí obzor vlastních terciérních nadložních jílů a jílovců a dochází i k redukci jeho mocnosti až k postupnému vyklínění. 
V těchto geologicko-geotechnických podmínkách tedy byla provozována jak předchozí těžba hlubinných dolů tak i doposud stále provozovaného lomu Bílina (dříve lom Maxim Gorkij).

- Střední část oblasti, tedy území vymezené na jz. linií Duchcov – Osek a na sv. linií Kamenný Pahorek – Střelná, má podstatně mělčí uložení uhelné sloje s bází kolem 200 m n. m. a místně dokonce vyšší.

Do území nezasahuje vliv bílinské přínosové delty a proto je technické nadloží do mocnosti cca 80 až 100 m budováno výhradně komplexem monotónních nadložních jílů bezproblémové těžitelnosti.

Geologické struktury pánevní sedimentace jsou zde poměrně klidné až subhorizontální, výchozové partie pak dosahují sklonů cca do 10°.

Nejsvrchnější část technického nadloží však tvoří poměrně mocné (místy 
10 až 20 m) akumulace různě zvodnělých proluviálních kvartérních štěrků náplavových kuželů Domaslavického a Bouřlivého potoka.

Určité technologické potíže dílčí oblasti proto přinášely hlavně četnější příčné tektonické zlomy, s poklesy i řádu desítek metrů, a kontakt s ochranným pásmem teplické termy.

Větší část území byla nejprve přetěžena celou řadou hlubinných dolů a ve východní polovině i povrchovými provozy lomů Barbora, Lobkovitz a Otakar, které ukončily svou těžební činnost v období let 1966 až 1973.

- Východní část oblasti je prostorem označovaným též jako „dílčí teplická část SHP“. a se rozkládá na sv. od linie lahošťského hřbetu (Kamenný Pahorek – Střelná) a končí na sv. v místě maximálního zúžení pánve u Proboštova.

Z hlediska báňsko-geologických podmínek dobývání se jedná o obdobu předchozí střední části. Pouze se zde zvýrazňuje dílčí tektonické omezení pánevní struktury na severu  v oblasti Dubí a na jihu v oblasti Teplic.

Kaskádovité uspořádání jednotlivých tektonických ker se zaklesáváním směrem   k severu pak způsobuje, že maximální hloubky uložení sloje a největší mocnosti nadloží se nacházejí těsně pod Krušnými horami v oblasti Dubí.

Naopak v protilehlé oblasti mezi Újezdečkem, Řetenicemi, Teplicemi a Trnovany se hlubinně přerubaná a dnes plně zvodněná uhelná sloj nachází v hloubkách kolem 10 až 20 metrů.

Prakticky celé území „teplické části SHP“, s výjimkou ochranných pilířů obcí  a silnic, bylo hlubinně přerubáno a západní polovina následně přetěžena postupem lomových provozů Dolů Dukla v Pozorce. Těžební činnost posledních povrchových lomů ČSM a Liebig zde byla vedena v letech 1952 až 1973.

Hlubinný důl Jaroslav v Proboštově, známý též výskytem zvodnělých kuřavkových písků, byl uzavřen již v roce 1968.

- Jihovýchodní okrajovou část oblasti tvoří jednak dva větší lalokovité výběžky pánve do území Českého středohoří (světecko-štrbický  zabrušansko-hostomický) a několik malých separátních denudačních uhelných pánviček v oblasti Českého středohoří (křemýžská, bžanská a žalanská).

Charakteristickým společným rysem hlubších lalokovitých výběžků i mělkých pánviček je jejich úzká vazba na bílinskou písčitou přínosovou deltu, tedy dominantní podíl písků v tercierním nadloží. Často velmi komplikovaná je pozice a úklon rozhodujících vrstveních struktur  a nahodilý výskyt kuřavkových písků. Minimální geologickou zajímavostí je též výskyt  mladších čedičových příkrovů v terciérním jílovito-písčitém nadloží světecko-štrbického laloku a separátní křemýžské pánvičky. Právě tento čedičový příkrov křemýžské pánvičky byl důvodem, že v 80. letech 20. století nebylo toto separátní ložisko povrchově exploatováno.

Z hlediska báňsko-technických podmínek dobývání a hydrogeologických poměrů bylo vedení hlubinné a následně povrchové těžby uhlí komplikované a výtěžnosti celkově nižší. Proto byla těžba posledního hlubinného dolu Svornost v Ohníči zastavena v roce 1978 a posledního povrchového lomu Jarmila v Lyskovicích pak v roce 1966.

Zbytkové jámy lomů Lotta-Marie ve Světci se pak staly buď pozdějším úložištěm popílků z elektrárny Ledvice nebo v případě Jarmily a Chotovenky skládkou komunálních odpadů.

### 6.1.3	Dosavadní vývoj báňské činnosti v oblasti

Nejstarší dochované písemné záznamy o dobývání uhlí na území dnešní ČR pocházejí z počátku 15. století.

Shodou okolností se jedná o záznam z duchcovské městské knihy z roku 1403, který dokladuje, že jistý duchcovský měšťan prodal svůj podíl na uhelném dole skupině horníků  z Míšně. Jako místo dolu se uvádí tzv. Grenzwald (Hraniční les), což mělo být místo mezi Duchcovem a Lahoští a nepochybně by se muselo jednat o prostor uhelné šachty založené v mělkém denudačním výchozu uhelné sloje.

V bílinsko-teplické oblasti SHP je v období let 1740 až 1850 provozováno několik uhelných dolů na bílinsku, duchcovsku i teplicku, které jsou situovány vesměs do mělčích výchozových oblastí pánve, ale nezaznamenávají žádný výraznější rozvoj.

K zásadnímu zlomu dochází až počátkem 2. poloviny 19. století s výstavbou železničních tratí v oblasti SHP (1858 až 1871) a s hojnějším zaváděním parních strojů pro odvodňování dolů a jako těžních strojů.

V údobí 1800 – 1944 bylo otevřeno 166 dolů z toho 54 na Bílinsku, 50 na Duchcovsku a 62 na Teplicku.

Do konce druhé světové války bylo v provozu 254  báňských důlních provozů z toho pak 104 na Teplicku, 66 na Duchcovsku a 84 na Bílinsku.

I když převažují hlubinné doly, je existence prvních lomových provozů ve všech dílčích částech oblasti shodně uváděna již v období let 1870 až 1875. Tento údaj potvrzují i archivní báňskogeologické mapy F. Wolfa měř.  1: 10 000 z roku 1879, které mimo jiné dokladují historické pozice důlních vleček, původních vodních toků a nebývalé množství rozsáhlých vodních ploch.

Období „novověku“ báňské těžební činnosti v bílinsko-teplické oblasti je pak datováno rokem 1945.

###### Období po roce 1945

Konec druhé světové války zaznamenal na dobu několika týdnů prakticky úplné přerušení báňské těžební činnosti v obou podkrušnohorských revírech. Bylo to však údobí velmi krátké a po několika týdnech se opět rozběhla těžba na bílinských lomech Patria, Rudiay I a II, Ignis a na dolu Masaryk, na duchcovsku pak na dolech Alexander, Barbora a Hana a lomech Konkordia a Václav. Ve stejném termínu se rozbíhá těžba v okrajových oblastech a to lomem Lotta-Marie ve Světci a Karolina v Bžanech a doly Svornost v Ohníči a Přemysl v Žalanech. Všechny byly v té době součástí nově vzniklého národního podniku „Severočeské hnědouhelné doly v Mostě“.

Od roku 1952 dochází na bílinsku  a teplicku k první koncentraci těžebních závodů do kombinátního uspořádání SHD, jehož součástí se staly samostatné národní podniky Jirásek, J. Fučík, Svoboda, M. Gorkij a Svornost, řízené oborovým ředitelstvím (OŘ) Bílina a n. p. Karel náležejícím pod OŘ) Teplice.

Další organizační změny pokračovaly i v letech 1956, 1957 a 1958, které však nebyly pro báňský rozvoj oblasti nikterak podstatné.

V poválečném období bylo v bílinsko-teplické oblasti provozováno 
10 hlubinných dolů a 12 převážně malým lomů, tedy zhruba polovina z předválečného počtu.

Podíl povrchové lomové těžby však postupně narůstal a stal se pro tuto oblast dominantním.

Zásadní organizační změna nastává v roce 1964, kdy se zřízením oborového ředitelství SHD Most  vzniká  nový n.p. Doly Julia Fučíka Bílina lomovými závody  M. Gorkij, A. Jirásek, J. Fučík, Dukla a Pokrok. Hlubinnou těžbu  v oblasti pak provozuje jen n. p. Mír.

V tomto období dochází k ukončování těžební činnosti v dílčí teplické oblasti  a k utlumování v duchcovské oblasti.

Báňské aktivity se přesouvají výhradně na bílinsko a přinášejí spolu zásadní kvalitativní a kvantitativní technologickou změnu, tedy přechod malolomové těžby na kontinuální velkolomovou těžbu uhlí odpovídající světovými i evropským parametrům. Toto pozitivum však přináší i celou řadu negací do oblasti zahlazování následků a následných rekultivací, které jsou naopak utlumovány či omezovány.

Tato situace trvá i po roce 1976, kdy se organizační jednotky mění na koncernové uspořádání, které zde báňsky  realizují k. p. Doly J. Fučíka v Bílině  se závody Velkolom M. Gorkij, A. Jirásek a Pokrok a k. p. Doly Klementa Gottwalda  v Břežánkách. V letech 1983 až 1988 pak vrcholí nejen těžební činnost v SHR, ale i v této vyhodnocované oblasti.

Po roce 1989 došlo jen ke změně centrálního orgánu na „Společný podnik SHD Most“ a na s.p. Doly Bílina a  po jeho likvidaci v roce 1991 byla v revíru zahájena privatizace a restrukturalizace uhelného hornictví.

Výsledkem je současný stav, kde jediný provozovaný lom Bílina je jako organizační jednotka Doly Bílina součástí akciové společnosti Severočeské doly Chomutov.

K termínu předkládání této studie dochází k ukončení báňských prací na největší vnější výsypce revíru – výsypka Radovesice a aktivně báňsky je provozován pouze lom Bílina s vnitřní výsypkou a vnější výsypka Pokrok.

Pokud vezmeme v úvahu, že k zásadnímu přechodu cyklické  malolomové těžby do moderní kontinuální velkolomové těžby došlo zhruba v roce 1964, pak lze celé následné údobí charakterizovat jako éru maximální koncentrované těžební činnosti v bílinsko-teplické oblasti SHP.

Za následných osmatřicet let pak n. p. DJF (1964 – 1989) a následně lom Bílina (do roku 2002) vytěžil celkem 317,2 mil. tun uhlí a odkryl 1555,2 mil. m3 skrývky.

Průměrné roční výkony pak dosáhly 8,35 mil. tun uhlí, při maximu  přes   9,3 mil. tun  v letech 1971 a 1972 a v letech 2001 a 2002 (9,39 a 9,02 mil. tun). Dlouhodobé průměrné výkony skrývky pak činí 40,93 mil. m3 zeminy.  Této průměrné hodnoty bylo dosaženo již  v roce 1984 a maxima 67,13 mil. m3 pak v roce 1989.

Doprovodné údaje k historii a vývoji báňské činnosti v bílinsko-teplické oblasti SHP pak upřesňují následující doplňující obrázky, na kterých v aktuálním mapovém podkladu měřítka 1: 25 000 dokumentujeme pozici hlavních starých dolů jednotlivých dílčích oblastí.

### 6.1.4	Douhlení hnědouhelných zásob dostupných v rámci územně     ekologických limitů

Více jak 150letou intenzivní velkoprůmyslovou těžbou bylo v území SHP vytěženo více jak 3,5 miliardy tun hnědého uhlí.

Pokud z toho vyplývá, že převážná část plochy pánve je  přerubána, platí to ještě více pro tzv. centrální mostecko-bílinskou část a pro východní teplicko-ústeckou část ve smyslu geologického členění.

Po politicko-společenských změnách na sklonku roku 1989, vzrostlo ekologické povědomí a tlaky na nápravu nepříznivého stavu životního prostředí hlavně v oblastech obou podkrušnohorských hnědouhelných pánví.

Za této situace přijala česká vláda v roce 1991 rozhodnutí o útlumu hornictví,, které  se dotklo především SHP. Důsledkem toho bylo vydání usnesení o územně ekologických limitech těžby (vl. usn. č. 444/91 Sb.), které v bílinsko-teplické oblasti definovalo nejen možný územní rozsah velkolomu Bílina, ale zároveň vyloučilo i případnou otvírku perspektivních a výhledových velkolomů Barbora a Proboštov.

Pro hodnocenou oblast to tedy znamená, že v území bude nadále provozován pouze jediný uhelný lom Bílina s plánovanou životností do období let 2035 až 2040. Součástí tohoto lomu jsou dnes ještě dvě vnější výsypky Radovesice a Pokrok.

První, jinak největší vnější výsypka v SHP ukončí svou činnost ve druhé polovině roku 2003, druhá výsypka Pokrok se stane poslední vnější výsypkou revíru s plánovaným provozem do roku 2010.

V současné době má provozní plocha důlní činnosti lomu b9lian rozlohu  3150 ha  a výhledově se uvažuje se záborem dalších 400 ha.

Celkový zábor území pro těžební činnost tedy bude představovat 3500 ha,  tj. cca 7,5 % rozlohy bývalého okresu Teplice. Na vlastní těžbu uhlí pak organicky navazuje provoz úpravny uhlí Ledvice a elektrárny Ledvice I. a II.

Lom Bílina je lokalitou, jejíž těžba, v rámci stanoveného dobývacího prostoru, není hranicemi  stanovenými vládním usnesením č. 444/91 omezována. Pokud by došlo ke zrušení limitů, existuje i reálná technická možnost s těžbou případně   za hranicemi pokračovat.

V současnosti největší hnědouhelný lom ČR, který se vyvíjí  paralelním postupem těžebních řezů západním směrem, disponuje k roku 2003 vytěžitelnými zásobami  o objemu cca 250 mil. tun uhlí. Tyto zásoby pak dávají předpoklad douhlení v letech 2035 až 2040.

Nespornou výhodou lomu Bílina je vysoká 30 až 50 m mocnost uhelné sloje a její kvalita (výhřevnost 13-14 MJ.kg-1 a sirnatost do 1 %). Pozitivně lze hodnotit                                i geomechanickou kvalitu skrývaných nadložních zemin, které umožňují těžební postupovat pod  strmějším generálním sklonem skrývkových řezů. a pod strmějším generálním obrysem svahu vnitřní výsypky. Báňský provoz se technicky poměrně dobře vypořádal i s dalším specifickým problémem lokality, tj. s výskytem a těžbou pevných poloh pískovců  a karbonátů.

Z hlediska případných dalších postupů za současné hranice limitů bude rozhodující ekonomika těžby vyplývající z nejvyššího příkryvného poměru mezi všemi provozovanými lomy na území ČR.

V možných směrových postupech do geologické struktury centrální části SHP bude skrývkový poměr dále narůstat a dále  bude nutno uvažovat s obnovou technologických těžebních zařízení.

Ekologické a devastační dopady případného dalšího těžebního postupu  za současné hranice by již nebyly tak dramatické a koncentrovaly by se do území v minulosti  devastovaného hlubinnou těžbou.

Netýkaly by se však již vyhodnocované bílinsko-teplické oblasti, ale dotkly by se sousední mostecko-komořanské oblasti.

## 6.2	Členění oblasti na územní celky

Vzhledem k velkému rozsahu je bílinsko-teplická oblast členěna na tyto části:

- Teplická část

- Bílinsko-duchcovská část

- Radovesická výsypka a okolí

## 6.3	Charakteristika celkové koncepce sanace oblasti

Z hlediska řešené problematiky se „náhrady na likvidaci následků“ týkají hlavně následujících třech problémových  kategorií:

- sesuvné devastace svahů,

- rekultivací,

- revitalizací.

K této posloupnosti je však nutno zdůraznit, že kategorie sanace skluzů nemůže být řešena bez následné rekultivace a revitalizace a kategorie rekultivace bez následné revitalizace.

Podněty začleněné do sanace skluzů jsou jednoznačně technicky, časově i ekonomicky nejnáročnější. Jejich rozsah totiž oddalováním a neřešením neustále narůstá, ve většině případů se jedná o devastace havarijních stavů s různým stupněm obecného ohrožení.

Sesuvné devastace svahů

Z pohledu kategorizace báňských činností se sanace kumulují do oblastí dotčených hlavně povrchovou důlní činností, tedy na území skrývkových svahů bývalých uhelných malolomů a svahů jejich vnějších či vnitřních výsypek.

Zmíněné svahy těchto před 30 až 50 lety těžebně opuštěných lokalit jsou dnes postiženy pokročilými formami a pestrými druhy rozsáhlých sesuvů a sesuvných oblastí. Jen na prostorově velmi omezené oblasti východního okraje centrální části SHP (Bílinsko)  a v prostoru separátního území teplické části SHP (Teplicko), byly do roku 2000 vymezeny plochy sesuvů o rozloze 100 až 150 ha.

Ve třech případech se jedná o těžební lokality uhelných malolomů, odštěpných závodů a provozů spravovaných buď n. p. Dukla v Pozorce nebo 
n. p. Doly Júlia Fučíka v Bílině. Jejich právním nástupcem se až do doby privatizace stal s. p. Doly Bílina.

Z pohledu územního a plošného rozložení se rozhodující sesuvné lokality kumulují do dílčích oblastí, které pracovně označujeme jako:

- dubsko-teplická oblast

- košťansko-hrobská oblast

- světecko-hostomická oblast

- duchcovsko-zabrušanská oblast

- bžansko-žalanská oblast.

Ve výčtu zdánlivě absentuje braňanská oblast, neboť se jedná o území, které je a po jistou delší dobu stále bude pod přímým vlivem těžebních postupů velkolomu SDCH - Doly Bílina.

Specifickým rysem všech uvedených dílčích oblastí je, že zbytkové jámy bývalých lomů byly po ukončení těžby samovolně zatopeny a svahy skrývek či výsypek buď přirozeně nebo uměle ozeleněny.

V případě prvních dvou  oblastí se jednalo o cíleně sledovaný záměr, neboť dočasně opuštěné zbytkové jámy lomových provozů měly být v prvním případě nástupním prostorem výhledového velkolomu Proboštov a ve druhém pak velkolomu Barbora (dle velké i reálné varianty generelu rozvoje těžeb v SHR platného do roku 1993).

S případným dotěžováním zbytků uhelných zásob se dokonce uvažovalo i ve zbývajících třech dílčích oblastech.

Společným rysem všech oblastí bylo, že dočasným či přípravným rekultivacím nepředcházely důslednější zabezpečovací vodohospodářská opatření nebo sanace, byť na dobu dočasnou.

K termínu ukončení těžební činnosti byly svahy lomů a výsypek povětšinou zdánlivě stabilní, ale tento stav přetrvával maximálně několik let.

Zhruba po deseti letech od opuštění těžebních lokalit, ale v řadě případů již dříve, se v geologicky, hydrogeologicky a geotechnicky exponovaných územích postupně vytvořily dílčí   lokality s min. 30 % ploch postižených sesuvy různých druhů a vývojových typů.

Protože v té době se ještě jednalo o území s vymezenými dobývacími prostorami, tedy pod dozorem státní báňské správy, byla v případě dílčích lokalit s obecným ohrožením nařízena nápravná havarijní opatření (např. sanace severního svahu lomu Otakar pod Hrobem – 1988 až 1991; sanace severního svahu Dukla - ČSM pod silnicí Pozorka – Mstišov -1991    až 1996).

Složitější situace však nastala v případě lokalit, kde riziko obecného ohrožení bylo nižší, nebo po zrušení DP a následném převedení pozemků na jiného uživatele, které proběhly v rámci privatizace v roce 1995.

Protože platné legislativní úpravy Horního zákona (č. 44/1988 Sb.) neumožňují nově vzniklým právním subjektům těžebních organizací požít povinných rezerv mimo DP a jiné právní normy tyto případy nikterak neošetřují, nastala patová situace, že povinnost řešit vzniklou havárii nebylo komu uložit.

Legislativně „ošetřenou nečinností“ a postupným působením faktoru času                        a klimatických vlivů nabývaly sesuvné oblasti na velikosti a sesuvné devastace postupně postihly více než 50 až 60 % celkových svahových ploch.

V řešeném vymezení území Teplicka a Bílinska je tohoto stavu dosaženo hned  na několika lokalitách bývalých lomů (např. Otakar, Barbora, ČSM, Liebig, Jarmila a Lotta  - Marie).

Charakteristika dílčích sesuvných oblastí

Dubsko-teplická oblast

Jedná se o správní území měst Teplice a Dubí a obce Újezdeček, které bylo dotčeno povrchovou těžební činností Dolů Dukla  Pozorka n. p. – lom ČSM a lom Liebig v letech 1952 až 1973.

Lom ČSM

Po dlouhou dobu zde byla nejexponovanější sesuvnou oblastí plocha severních skrývkových svahů lomu ČSM pod silnicí Pozorka-Mstišov, kterou se podařilo celkem úspěšně sanovat v období let 1991 až 1996 nákladem víc než 100 mil. Kč v tehdejších cenách. V následujících letech bylo území předáno Lesům ČR, které již neřešily vzniklý dílčí sesuv v území „pod Barborkou“.

Z důvodu ohrožení silnice byl pro tento případ vypracován a mezirezortní komisi FNM předán projekt na sanaci vzniklé havárie (BPT-04/2003). Projektem vyčíslené realizační náklady jsou odhadovány do 20 mil. Kč, za předpokladu, že práce budou zahájeny v roce 2003.

Výrazně komplikovanější je situace na zbývajících svazích okolo zatopené bezodtoké zbytkové jámy, jejíž hladina se v posledních 8 letech výrazně zvýšila na současnou úroveň + 262,50 m n. m.

Rozsáhlými aktivními sesuvnými deformacemi je dnes porušen hlavně východní skrývkový svah pod Pozorkou, na kterém sesuvy pokrývají opět více než 50 % plochy.

K výrazné aktivizaci sesuvů došlo i na jižním a západním výsypkovém svahu, kde sesuvy pokrývají cca 30 % ploch.

Z hlediska obecného ohrožení je nejzávažnější situace u východního svahu pod Pozorkou.

Z pohledu reálných technických nápravných opatření je zde možno uvažovat pouze se sanačními prvky ve svahu a hlavně při horní hraně svahu, což nevylučuje případné demolice přilehlých obytných objektů, zábory pozemků a rozsáhlé zemní či technické sanační práce.

Další komplikace způsobuje i vzestup hladiny vody v bezodtoké retenci, která způsobuje další aktivizace svahových pohybů a ohrožuje provoz čerpací stanice užitkových vod sklárny Barevka a objektů areálu Dukla.

Pro území východních, jižních a západních svahů ČSM nebyla doposud vypracována ucelenější aktuální komplexní inženýrskogeologická dokumentace, tedy vstupní podklad pro projekt sanace. Logicky absentuje i realizační projektová dokumentace.

Stav lokality je havarijní, situace se stále zhoršuje a proto je nezbytné, aby nápravným sanačním opatřením byla přiřazena prvořadá priorita.

Při řešení problematiky lomu ČSM nelze opomenout ani

- řešení trvalé stabilizace hladiny na úroveň max. 260 m n. m.

- řešení úprav a revitalizace toku Mstišovského potoka mezi Mstišovem  a vodní nádrží Mstišov.

Lom Liebig

Je těžební lokalitou se zatopenou zbytkovou jámou „Stříbrňák“, která se nachází jižně od Pozorky v prostoru vymezeném na východě mezinárodní silnicí I/8 (E 55) a na jihu tratí ČD Oldřichov-Děčín. Od zhruba 1 km severně vzdálené lokality ČSM je oddělena tělesem společné vnitřní výsypky.

Pokud vnitřní výsypku, která nebyla nasypána do výškové úrovně původního terénu, přiřadíme k této lokalitě, vyčleníme další rozsáhlou oblast devastačních sesuvů ohrožujících území veřejných zájmů.

V tomto prostoru se totiž rozsáhlé pokročilé a aktivní sesuvy nacházejí:

- na jižním svahu nedosypaného lomu pod jižním okrajem Pozorky

- na východním svahu přiléhajícím k silnici I/8 (E 55)

- na jižním svahu přiléhajícím k trati ČSD, ke které se přibližují již na vzdálenost několika desítek metrů

- na jižním svahu výsypky ukloněném do retence Stříbrňák.

V tomto území není funkční odvodňovací systém výsypky u bočních svahů a též dochází k postupnému zvyšování hladiny vody v bezodtoké retenci (aktuálně 246,40 m n. m. … 06/2003).

Hladina vody stoupla od 12/1993 do 06/1995 z úrovně 242,20 na úroveň 245,32, ale od 06/1995 do 06/2003 stoupla hladina vody pouze o 1,08 m tedy na kótu 246,40. Z tohoto vývoje lze vyvodit, že hladina je již stabilizována v rozsahu cca 246,10 – 246,70. Toto přesvědčení je podloženo i ročními srážkovými úhrny předchozích let, které byly podstatně vyšší než je dlouhodobý průměr.

Z pohledu obecného ohrožení je dnes nejkomplikovanější situace v jihovýchodní oblasti, kde je  přímo ohrožena trať ČD Oldřichov – Děčín i silnice I/8.

I v případě této lokality absentují komplexní vstupní měřičské a inženýrskogeologické podklady a samozřejmě i projektová realizační dokumentace.

Vzhledem k tomu, že stav lokality a rozsah devastací se neustále zhoršuje a zvětšuje, je nezbytné doporučit řešení jako havarijní s prvořadou prioritou.

Aktuálnost řešení výše uvedených problémů dubsko-teplické oblasti je podporováno požadavky  a výhledovými zájmy měst Teplice a Dubí.

Košťansko-hrobská oblast

Nepochybně navštěvovanější a mediálně i známější správní území měst Hrob a Košťany a obce Újezdeček je dalším rozsáhlým územím sesuvných devastací antropogenního původu, které vznikly v souvislosti s povrchovou těžební činností Dolů Dukla, jmenovitě lomu Otakar (1958-1966) a lomu Barbora (1956-1973).

Co do plochy sesuvů a velikosti potencionálně ohroženého území je dokonce větší než dříve diskutovaná dubsko-teplická oblast.

Stabilitní problematika oblasti je známa již z údobí let 1980 až 1985, kdy bylo nutno havarijně řešit problémy ohrožení toku Bouřlivého potoka pod Hrobem či předělu Otakar a Barbora.

Zlomovým mezníkem se pak stal rok 1987, kdy nové rozsáhlé sesuvné destrukční vlivy dosáhly jižního okraje města Hrob a OBÚ v Mostě vyhlásil pro tuto část zájmového území havarijní stav. Samotné vyhlášení havarijního stavu však nikterak nezabránilo dalšímu zhoršování situace a po jarním tání roku 1988 došlo k následné havárii koryta Bouřlivého potoka.

Až tyto skutečnosti byly impulsem k zahájení sanačních a stabilizačních prací na severních svazích bývalého lomu Otakar. Ty byly provedeny v letech 1989 až 1992 a financovány těžební organizací DJF Bílina. Investiční náklady, hrazené z fondu škoda náhrad, činily bez nákladů na vybudování náhradní přeložky potoka, více než 100 mil. korun, s potokem pak cca 150 mil. korun.

S odvoláním havarijní situace výrazně poklesly vnější tlaky a zájem o pokračování v realizaci dalších plánovaných sanačních etap.

Tato situace se ještě zhoršila po privatizaci těžebních organizací v roce 1995 a po následném předání pozemků Lesům ČR.

Snad jediným pozitivem oblasti je dokonalá znalost a ucelenost vstupních podkladů postupně etapově doplňovaných v období následujících let (BPT 1988; 1994; 1996 a 2001). Z nich ale také vyplývá podložené a alarmující zjištění o dramatickém nárůstu plošné rozlohy devastovaných území a výskytu nejpokročilejších forem sesuvných pohybů.

Tyto skutečnosti jsou nezávisle podpořeny opakovanými apely samospráv měst Hrobu a Košťany z roku 2000, které však zůstaly doposud bez odezvy.

Zhruba aktuální situaci oblasti dokladuje komplexní  podkladový elaborát Báňských projektů Teplice z 03/2001 „Komplexní zhodnocení sesuvných území bývalých lomů Barbora a Otakar“, který obsahuje i rizikovou analýzu dílčích lokalit.

Tento vstupní podklad byl pak následně použit k vypracování projektu sanačních prací pro nejrizikovější lokalitu „Sanace nejohroženějších částí sesuvných území pod košťanským hřbitovem“  (BPT 12/2001).

Po drobných aktualizacích byl tento projekt předložen v 10/2002 mezirezortní komisi FNM k zařazení do programu odstranění ekologických škod, vzniklých v souvislosti s těžební činností státních hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji.

Projekt byl přijat a zařazen do  prioritní kategorie havárií s plánovaným zahájením stavebních prací k termínu 1. 4. 2003. Vzhledem k rozsahu sesuvných devastací a stanovených priorit je sledováno rozčlenění nápravných prací do tří etap:

I. svahy pod košťanským hřbitovem a předěl

II. svahy v západním předpolí retence Otakar

III. svahy při záapdním a sz. okraji retence Barbora.

Z tohoto souboru však předložený projekt řeší pouze vymezené území        1. etapy a udržovací zabezpečovací práce v územích 2. a 3. etapy. V souvislosti s výše uvedeným je nutno zdůraznit, že pro vymezená území II. a III. etapy nejsou zpracovány projekty sanací a rekultivací.

Navrhovaná řešení i prostorová vymezení jsou plně v souladu s požadavky dotčených měst a obcí (Hrob, Košťany a Jeníkov) a s jejich územními plány.

Světecko-hostomická oblast

Nejvýraznější a nejucelenější devastační sesuvné svahové deformace této oblasti lze situovat hlavně do území bývalých povrchových lomů Lotta-Marie, Jarmila a Jindřich ve Světci.

Devastace plošiny Pohradické hory, tj, sekundární porušení čedičového příkrovu a propady terénu v důsledku vniku nadložních kuřavkových písků do volných hlubinných děl, jsou pak pozůstatkem po činnosti hlubinného dolu Lotta-Marie.

I v tomto případě se jedná o území v minulosti nesanovaná ani cíleně nerekultivovaná, i když pokračování těžební činnosti bylo v této oblasti spíše teoretické.

Báňská těžební činnost na zmíněných lokalitách byla ukončena již před více než 35 až 50 lety (Lotta-Marie 1952, Jarmila 1966, Jindřich 1945).

Souhrnná plocha sesuvných území zde opětně dosahuje několika desítek ha, ale z důvodu přirozeného sukcesního náletového ozelenění je značně nepřehledná. Skutečný stav lokality je proto nejlépe patrný v zimních a jarních měsících nebo při podrobných terénních rekognoskacích území.

Pokud by území mělo vybudován funkční odvodňovací  systém, nemuselo                  by docházet ke vzniku nejpokročilejších vývojových fází devastačních proudových sesuvů a svahové deformace by mohly být ponechány jako přirozený krajinotvorný prvek. To by však bezpodmínečně likvidovalo jakékoliv úvahy o dalším jiném využití území.

V dílčím území hodnocené oblasti však v každém případě odmítáme varianty totálních sanací, které by likvidovaly přirozeně vzniklé revitalizační prvky a biokoridory.

Na největších sesuvných lokalitách, tj. na východním svahu lomu Lotta-Marie a na jižním svahu lomu Jarmila proto doporučujeme řešit důsledná odvodňovací a drenážní opatření omezující další aktivizaci a rozšiřování sesuvů a protierozivní ochrany písčitých a uhelných partií svahu.

V případě naplnění požadavku obce Světec na přípravu lehké průmyslové zóny na upravené plošině bývalého plaviště popílků Elektrárny Ledvice by však bylo nutno uvažovat s vybudováním ochranného zemního valu pod patou svahu a s vybudováním funkčního systému odvodnění.

Specifický problém plošiny Pohradické hory a propadů terénu po bývalé hlubinné činnosti v souvislosti s ekofarmou lze řešit buď ohrazením a oplocením dotčeného území nebo zasypáním jam existujících propadů.

Rekultivační opatření

V rekultivační praxi je třeba se zaměřit na obnovu lesních pozemků jakožto lesů ochranných, jejichž prvořadým účelem jsou mimoprodukční funkce, zejména funkce půdoochranná – protierozní a funkce půdotvorná – meliorační. Zcela samozřejmě pak dobře založený rekultivační porost plní řadu dalších funkcí – zadržení vody v krajině, klimatickou, hygienickou, rekreační, ekologickou a v neposlední řadě i estetickou, kdy zapojený porost dokáže umělé novotvary přirozeně začlenit do okolí a zmírnit ostré přechody mezi rostlým terénem a výsypkou.

V oblasti zemědělské rekultivace bude kladen důraz především na extenzivní způsoby hospodaření, zakládání trvalých travních porostů a možnosti pěstování netradičních např. technických plodin.

Při rekultivacích je dobré znát možnosti budoucího využití území a přizpůsobit její řešení daným skutečnostem. Čím dál více bude kladen důraz na ostatní rekultivace, které umožní různé rekreační a sportovní aktivity v zájmovém území. Do této kategorie spadají např. menší parkové úpravy, rozsáhlejší lesoparky, ochranné zelené pásy, remízky a jiná rozptýlená zeleň v krajině, plochy umožňující klidovou i aktivní rekreaci, ale také plochy věnované ochraně přírody (územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, atypická či vzácná stanoviště (ekotopy) umožňující výskyt chráněných druhů apod.)

Velmi důležitou složkou krajiny je obnova hydrologické sítě včetně různých vodních ploch, nádrží, poldrů, mokřadů apod., které plní funkci zadržení vody v krajině a umožňují její samočištění.

Účelné rozložení a napojení vytvářené obslužné cestní sítě umožní lepší budoucí využití území. Později je využitelné i jako síť cyklostezek a pěších tras.

Z výše uvedeného vyplývá, že když při plánování a realizaci ze zákona povinné rekultivace zohledníme budoucí využití, širší územní vazby a potřeby krajiny a jejích obyvatel, sníží se nám náklady na další revitalizační opatření. Důležité je si rovněž uvědomit, že řada problémů vznikla nedostatečnou následnou údržbou rekultivovaných ploch.

Revitalizační opatření

Kromě již výše uvedeným sanacím sesuvných území je hlavním účelem revitalizačních opatření zejména obnova vodních složek krajiny včetně jejich doprovodné vegetace, příprava území pro jejich následné využívání a nápravu dosud neřešených, nebo nedostatečně řešených škod vzniklých důlní činností.

Samostatným problémem je vodní retence Křinec sv. od Duchcova, kde je permanentním čerpáním udržována vodní hladina v úrovni únosné pro blízkou zástavbu města. Požadavkem je tedy gravitační odvedení přebytečných vod do Bouřlivce. Toho lze dosáhnout  pouze raženou štolou délky cca 2 000 m.

Obnova lesních a zemědělských pozemků je součástí rekultivační činnosti a jejich údržba by měla být plně v kompetenci následných uživatelů území. Za revitalizační opatření lze v tomto případě považovat zakládání pastevních areálů, podpora vzniku farem či statků hospodařících na těchto územích. Do rekonstrukce starších rekultivačních porostů  jsou zařazeny jednak plochy sanací svahových deformací, kde dojde k likvidaci původních porostů (obnova lesa je součástí sanace) a jednak v blízkosti intravilánu obcí, kde se jedná o rozpadající se topolové či olšové monokultury, jejichž meliorační funkce končí a je třeba je podsadit cílovými dřevinami.

Revitalizace vodních složek krajiny je soustředěna na náhradu betonových konstrukcí přírodními materiály, vyčištěním koryt od nánosů jejichž původcem jsou v převážné míře čerpané důlní vody, nebo nadměrné splachy z dosud ne plně rekultivovaných ploch. Tam, kde to morfologie terénu dovoluje, je vhodné též doplnit nepravidelné zakřivení trasy vodotečí. Každé úpravy vodotečí a vodních ploch je nutné provádět v součinnosti s budoucím řešením břehové vegetace.

Velmi důležitou součástí obnovy krajiny je propojení těžbou přerušených vazeb územního systému ekologické stability. V pánevní oblasti se často právě rekultivované plochy stávají ekostabilizujícím prvkem v krajině. Při realizaci nových rekultivací je třeba postupovat s ohledem na zájmy ochrany přírody.

Součástí revitalizace území je též zajistit dostatečný přístup do rekultivovaných ploch a to systémem cest, cyklostezek a případně i komunikací. V komunikacích jsou zahrnuty  zejména obnovy historických propojení obcí a to v okolí Radovesické výsypky a propojení Ledvic a Duchcova.

Součástí revitalizačních opatření jsou také rekonstrukce komunikací podél lomu a výsypky Radovesice, které byly postiženy zatížením těžkých důlních mechanismů.

Při využití volných území pro výstavbu rodinných domů (RD), nebo pro účely podnikání jsou do těchto lokalit přiváděny sítě technického vybavení (STV).

## 6.4		Rekultivace a revitalizace dle jednotlivých

## územních celků

#### 6.4.1	Teplická část

##### 6.4.1.1 Vymezení a současný popis

Teplická část bílinsko-teplické oblasti je vymezena zrušenými dobývacími prostory: Háj, Jeníkov, Oldřichov, Košťany, Pozorka, Proboštov. Jedná se o poměrně široký pás krajiny probíhající podél úpatí Krušných hor. Část zahrnuje tyto obce s jejich správním územím:

Dubí

Háj u Duchcova

Hrob

Jeníkov

Košťany

Novosedlice

Osek

Proboštov

Teplice

Újezdeček

Teplicko je charakterizováno velkoplošnými historickými devastacemi. Tato část, jak již bylo v předchozím textu konstatováno, byla totiž až do roku 1989 považována za nástupní prostor výhledových a perspektivních velkolomů Barbora a Proboštov a jejich výsypek, které dle velké či reálné varianty vyuhlení SHP, měly být realizovány v první polovině 21. století.

Území bývalých malolomů proto bylo pouze dočasně rekultivováno ozeleněním, tedy činnostmi, které jsou velmi vzdáleny současnému pojetí technických stabilizací, konečných rekultivací a revitalizací.

Z dnešního pohledu se jedná o ukončené rekultivace lesnické, zemědělské a vodní.. Jádrovou oblastí celého prostoru se stala zbytková jáma lomu Barbora, která byla zatopena a je rekreačně využívána především.

Pomineme-li veškeré negativní jevy spojené s nedostatečnou stabilizací (ty by měly být přednostně vyřešeny), je třeba zkonstatovat, že mezi Hájem u Duchcova a Novosedlicemi resp. Teplickou aglomerací vznikl rekultivační činností poměrně velký komplex zalesněných ploch v kombinaci s plochami vodními a pomístně s trvalými travními porosty. Takto rozsáhlý prostor zatím nemá v pánevní oblasti s ukončenou těžbou obdoby a z toho pramení jeho velký ekostabilizující význam a zatím dosud nedostatečně využívaný rekreační význam i přes to, že jsme si vědomi některých problémů spojených s kvalitou lesních porostů a údržbou krajiny. Při následné revitalizaci je třeba tento fakt využít.

##### 6.4.1.2 Rekultivace dokončené a rozpracované k 31.12.2002

V zájmovém prostoru jsou pouze ukončené rekultivace, které byly prováděny od 50.let předchůdci dnešních těžebních společností SD a.s., 
Doly Bílina a MUS a.s. (potažmo Kohinoor a.s.). Poslední rekultivace byly  ukončeny v roce1994 (SD a.s) a v roce 1999 (MUS a.s.)

tab. č. 1   Ukončené rekultivace - teplická část [ha]

| těžební společnost | rekultivace |
| --- | --- |
|  | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| SD a.s., DB | 12,10 | 616,84 | 84,50 | 29,68 | 743,12 |
| MUS a.s. (Kohinoor a.s.) | 310,46 | 253,58 | 13,12 | 12,58 | 589,74 |
| CELKEM | 322,56 | 870,42 | 97,62 | 42,26 | 1332,86 |

Jedná se o rekultivace po dolech Barbora 1.máj, Jaroslav a lomech Barbora, ČSM, Liebig, Otakar a Dukla včetně jejich výsypných prostor. Část z těchto rekultivací byla prováděna jako dočasné vzhledem k uvažované otvírce velkolomů Barbora a Proboštov. Z toho pramení velká část stabilitních problémů dané oblasti (viz výše v textu)

Rozpracované rekultivace v dané lokalitě nejsou žádné.

##### 6.4.1.3 Rekultivace zahajované v období 2003-2012

##### 6.4.1.4 Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku 2013 do vyuhlení

##### 6.4.1.5 Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost  rekultivací v časovém rozlišení

V teplické části zájmového území je ukončena báňská činnost a zrušeny dobývací prostory, proto zde žádné nově zahajované rekultivace nejsou. Rekultivační práce související se sanací skluzů v problémových lokalitách jsou uvedeny dále v textu v kapitole 6.4.1.6.

6.4.1.6 Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02

v území přímo zasaženém důlní činností

###### 6.4.1.6.1 Opatření schválená meziresortní komisí

6.1 Sanace sesuvu na svazích bývalého lomu Dukla ČSM pod silnicí III/1319 v úseku Pozorka – Mstišov

Sanace území je řešena systémem sběrných a svodných drénů v kombinaci se zatěžovací lavicí.

6.2 Sanace sesuvných území bývalých dolů Barbora a Otakar – I. etapa

Sanace území je řešena odvodněním vodonosných vrstev systémem sběrných a svodných drénů v kombinaci se dvěmi zatěžovacími lavicemi

###### 6.4.1.6.2 Nově navrhovaná opatření

sanační činnost a havarijní stavy

6.3 Sanace sesuvných území bývalých dolů Barbora a Otakar – II. etapa a III. etapa

Sanace území je řešeno odvedením vod z vodonosných vrstev pomocí sběrných a svodných drénů do vodních retencí zbytkových jam.Stabilita svahu je dosažena výstavbou zatěžovacích lavic. Celková plocha sanovaného území je 310 tis.m2, z toho je 143 tis.m2 ve II.etapě a  167 tis.m2 ve III.etapě.

6.4 Sanace sesuvů ČSM

Sanace nestabilních svahů je řešena odvodněním vodonosných vrstev pomocí drénů v kombinaci se zatěžovacími lavicemi.

Stabilita jižních a západních svahů vodní retence ČSM je řešena odlehčením svahů v jejich horní části.

Na stabilizovaných svazích bude provedena lesní rekultivace.

K zajištění stability svahů lokality ČSM je nutné stabilizovat hladinu na max. kótě 260,00 m n. m. Proto je nezbytné zajistit propojení vodní retence ČSM s vodní retencí Dukla. Retence Dukla má již přepad do Lesního potoka.

Celková plocha sanovaného území je 118 tis.m2.

6.5 Stabilizace hladiny ČSM

Pro zajištění maximální kóty hladiny ve vodní retenci 260,00 m n.m. z důvodu řešení stability sesuvných území je nutné vybudovat propojení nádrží ČSM a Dukla. Nádrž Dukla má přepad do Lesního potoka. Délka propojení je 
cca 330 m. Vzhledem k tomu, že maximální rozdíl mezi niveletou propojení a stávajícím terénem je 14 m je nutné řešit propojení zatrubněním. Propojovací potrubí bude budováno z odlehčovacího zářezu hloubky cca 10 m. Potrubí propojení bude realizováno v částečně paženém výkopu hloubky max. 4,0 m.

Povrch odtěžovaného zářezu bude ohumusován a oset travným semenem. Na ploše bude provedena částečná lesní rekultivace.

Zemní práce budou v rozsahu cca 30 tis.m3.

6.6 Sanace sesuvů Liebig

Sanace nestabilních svahů je řešena odvedením vod z vodonosných vrstev sběrnými a svodnými drény do vodní retence a vybudováním zatěžovací lavice při patě svahu.

Ve východní a jižní části území je nutné provést odlehčení horní části svahu.

Sanace sesuvného území v severozápadní části bude provedena odlehčením svahu. Celkový rozsah sanovaného území je 99 tis. m2.

Na stabilizovaných svazích bude provedena lesní rekultivace včetně zatravnění erozně ohrožených ploch

6.7 Sanace sesuvů Hrob

Při jihovýchodním okraji Hrobu je nutné sanovat sesuvné území skrývkového řezu bývalého lomu Otakar. Sesuvné projevy  zapříčinily odstávku přivaděče pitné vody Háj-Střelná DN 800 a částečně již ohrožují průmyslovou a obytnou zástavbu města. Sesuvné území má rozlohu 4,50 ha. Sanace bude provedena odvodněním území sběrnými a svodnými drény a vybudováním zatěžovací lavice.

| II. a) | práce směřující k tvorbě a obnově lesních porostů |
| --- | --- |

V zájmovém území jsou rekultivační porosty vysazovány od 50. let. Dnes   jsou všechny lesnické rekultivace považovány za ukončené a většinou předané následným uživatelům. Jejich údržba a další vývoj tak spadá do jejich kompetence.

Výjimkou jsou prostory, kde v důsledku sanačních prací dojde k vykácení porostů, zde pochopitelně součástí sanačních prací bude i následná obnova lesa. Ta by se měla vést v duchu moderního způsobu lesnické rekultivace, kde je upuštěno od vysazování monokultur rychle rostoucích melioračních dřevin např. topolů a olší jako tomu bylo v 50. a 60. letech.

6.8 Rekonstrukce porostu Košťany.

Další výjimku jsme učinili v případě blízkosti intravilánu obcí, kde zejména topolové monokultury způsobují pylové alergie a vzhledem k jejich stáří cca 40 let vykazují na nepříznivých výsypkových stanovištích známky rozpadu. Jako nejvhodnější se jeví výrazné prosvětlení porostu a podsadba vzrostlejšími (odrostky) cílovými dřevinami (dub, javor, lípa apod.) a celková přeměna na lesoparkový charakter.

| II. c) | práce směřující k tvorbě a obnově vodních složek krajiny |
| --- | --- |

6.9 Rekonstrukce odtoku z nádrže Dukla

Současný odtok z nádrže Dukla do Lesního potoka je ocelovou rourou, která je uložena cca 200 mm pod úrovní cesty. V místě odtoku a v jeho okolí jsou zbytky betonových konstrukcí.

V rámci rekonstrukce odtoku z nádrže budou betonové a případné ocelové konstrukce demolovány.

Stávající odtok z nádrže bude přebudován.

Vtokový objekt do odpadu bude z kamenného zdiva, potrubí odpadnu (odtoku) bude z betonových trub (případně PVC). Výtokové čelo bude opět z kamenného zdiva. Koryto za zatrubněním a v místě zaústění bude opevněno kamenným záhozem.

6.10 Revitalizace bývalého havarijního koryta Bouřlivce

Pro zajištění havarijní situace na Bouřlivci pod Hrobem, bylo vybudováno při východní okraji Hrobu havarijní koryto do nádrže Otakar.

V současné době není toto koryto používáno jako přepadové a jeho rozměry a zejména opevnění břehů je nepřiměřené. Dno koryta bylo tvořeno těžkým kamenným záhozem do betonového lože,břehy jsou z betonových svislých stěn šířky 600 mm a výšky minimálně 1 000 mm.

Odstavením koryta došlo k jeho zanášení a k růstu náletových dřevin a bylin.

Podél koryta byla vybudována panelová cesta s výhybnami.

Rekultivační úpravy podél stavby nebyly neprovedeny, úklid přebytečného materiálu nebyl též plně proveden.

V rámci revitalizace celého území havarijního koryta Bouřlivce bude provedena demolice betonových stěn koryta, svahy koryta budou vysvahovány ve sklonu 1:2 a budou ohumusovány a osety travním semenem.

Prostor mezi komunikací a lesem bude terénně upraven, částečně ohumusován a oset travním semenem, zbytek bude zalesněn.

Celková délka revitalizačních úprav koryta je 1 400 m.

6.11 Revitalizace Mstišovského potoka

Mstišovský potok pod Mstišovem probíhá územím, které bylo zasaženo nestabilitou severozápadního svahu lomu ČSM a komplikacemi při zakládání vnitřní výsypky do údolní nivy původního koryta potoka.

Dno potoka je v této oblasti cca 3,5 m pod úrovní dodatečně nasypaného terénu, což značně ztěžuje údržbu koryta. Z jižní strany ke korytu potoka zasahuje svah výsypky.

Revitalizace potoka spočívá ve vyčištění koryta potoka od napadané zeminy a v prořezávkách náletových dřevin a v rekonstrukci propustku.

Propustek bude prodloužen a bude opatřen čely z kamenného zdiva.

Délka revitalizované části potoka je 320 m.

| II. e) | práce směřující k tvorbě a obnově biokoridorů a biocenter |
| --- | --- |

Územní systém ekologické stability

Podél zájmového území na úbočích svahů Krušných hor probíhá nadregionální biokoridor „K4 – Krušné hory“. Ochranná zóna se v tomto případě týká osy biokoridoru, který má charakter mezofilní hájový. V této zóně je důležité vytvořit co nejhustší síť jednotlivých prvků ÚSES a ochránit tak druhově bohatá ekotonová (přechodová) společenstva. Na tomto biokoridoru nám leží regionální biocentrum RBC 1346 – Domaslavické údolí (bioregion 1.59 – krušnohorský). Z tohoto RBC nám napříč zájmovým územím prochází regionálního biokoridoru  RBK 562 až k reg. biocentru RBC 1348 – Duchcovské rybníky (bioregion 1.1 -  mostecký).

V prostoru zájmového území jde o pestrou mozaiku  lesů, remízků, trvale zatravněných ploch , mokřin a vodních ploch s poměrně bohatým druhovým zastoupením zejména ptactva. Cílovými lesními společenstvy jsou typická dubová bučina, typická buková doubrava, habrová doubrava, podél potoků a vodních ploch azonální společenstvo olšin, v plochách s vysokou hladinou podzemní vody společenstva topolových či jilmových doubrav.

Je třeba si uvědomit, že právě tento prostor vznikl rekultivační činností zejména po hlubinném dobývání. Dále se v území nachází celá řada lokálních biocenter právě na zalesněných výsypkách a bývalých těžebních lokalitách.

Většina z těchto prvků ÚSES je alespoň částečně funkčních a návrh péče o ně spočívá v údržbě a zlepšení stávajícího stavu. Úzce souvisí s péčí o stávající lesní převážně rekultivační porosty. Je to však problémem současných vlastníků a uživatelů území. K zachování charakteru trvalých travních porostů, luk a pastvin je nutné minimálně jednou ročně kosení těchto ploch. Zamezí se tak šíření náletových dřevin (zejména šípku) a invazních rostlin (např. křídlatky – rdesno sachalinské). Mokřiny a vodní plochy je většinou nejlépe ponechat přirozenému vývoji s omezením všech negativních jevů, které ohrožují kvalitu vody.

Zahrnutí poměrně velkého prostoru do územního systému ekologické stability nevylučuje některé aktivity v zájmovém území např. rekreační využití – turistické či cyklistické stezky. Rovněž hospodaření v lesích nelze vyloučit, naopak je žádoucí s jistým omezením co se týče způsobu a s postupným omezením nepůvodních hospodářsky významných druhů (v případě tohoto regionu zejména dubu červeného, borovice černé, někt. topolových kříženců, modřínu opadavého apod.)

| II. f) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely využití volného času |
| --- | --- |

6.12 Cyklostezka – ČSM – Liebig

Cyklostezka vede po stávajících cestách a na východním okraji navazuje na komunikace Mstišov – Košťany u nádrže Mstišov. Její trasa  vede přes hráz nádrže na vnitřní výsypku a podél areálu Dukla dále pokračuje k nádraží Lesní Brána. Východní část trasy cyklostezky je podél jižního okraje zbytkové jámy Liebig až k silnici I/13 pod Pozorkou.

Část trasy povede po nové komunikaci, která bude vybudována v rámci sanace sesuvů Liebig.

Délka trasy je 3,5 km, šířka cyklostezky je 3,0 m.

Stávající cesty, které cyklostezka využívá je nutné opravit v délce 
cca 1 040 m, na trase bude zřízeno jedno odpočinkové místo s přístřeškem, lavičkami a informačními tabulemi.

6.13 Cyklostezka Újezdeček – Teplice

Cyklostezka vede po stávajících cestách a začíná v centru Újezdečku. Vede severovýchodním směrem přes výsypkové těleso k benzinové pumpě u silnice I/13 na severozápadním okraji Teplic. Vyústění je na místní komunikaci u hřbitova. Celková délka trasy je 1,9 km, šířka cyklostezky je 3 m.

Stávající cesty, které cyklostezka využívá je nutné opravit v délce 
cca 880 m, na trase bude zřízeno jedno odpočinkové místo s přístřeškem, lavičkami a informačními tabulemi.

6.14 Cyklostezka Újezdeček – Pozorka

Cyklostezka využívá stávající cestní síť a vede ze severovýchodního okraje Újezdečku podél dráhy železničního tělesa ke stávajícímu podjezdu. Po překonání železnice pokračuje mezi zbytkovými jámami ČSM a Liebig do Pozorky.

Délka trasy je 1,8 km, šířka cyklostezky je 3,0 m.

Stávající cesty, které cyklostezka využívá je nutné opravit v délce 
cca 900 m, na trase bude zřízeno jedno odpočinkové místo s přístřeškem, lavičkami a informačními tabulemi.

6.15 Cyklostezka Košťany – Mstišov

Cyklostezka navazuje na komunikaci Košťany – Střelná ve vzdálenosti cca 350 m od Košťan. Trasa cyklostezky vede po stávajících lesních cestách. Vyústění trasy je na komunikaci Košťany – Mstišov ve vzdálenosti cca 330 m od obce.

Délka trasy je 1,8 km, šířka cyklostezky je 3,0 m.

Stávající cesty, které cyklostezka využívá je nutné opravit v délce 
cca 800 m, na trase bude zřízeno jedno odpočinkové místo s přístřeškem, lavičkami a informačními tabulemi.

6.16 Cyklostezka barborská osmička

Cyklostezka tvoří okružní trasu podél vodních retencí Barbora a Otakar. Křížení tras je na předělu obou retencí pod Košťanami. Trasa cyklostezky prochází východní částí Košťan, Oldřichovem a jižním okrajem Hrobu. Část trasy v délce cca 1,1 km vede po obnoveném komunikačním propojení Hrob – Oldřichov.

V místech sanací sesuvných území vede trasa po nově vytvořeném tělese v rámci sanace.

Úsek mezi Hrobem a retencí Otakar je veden po stávající panelové komunikaci, která bude v místech narušení vyrovnána.

Délka trasy je 8,8 km, šířka cyklostezky je 3,0 m.

Stávající cesty, které cyklostezka využívá je nutné opravit v délce 
cca 3,3 km, na trase budou zřízeny 3 odpočinková místa s přístřešky, lavičkami a informačními tabulemi.

6.17 Cyklostezka Košťany – Verneřice

Cyklostezka navazuje na trasu Košťany – Mstišov a končí při východním okraji Hrobu, kde navazuje na barborskou osmičku. Cyklostezka vede po stávajících cestách.

Délka trasy je 930 m, šířka cyklostezky je 3,0 m.

Stávající cesty, které cyklostezka využívá je nutné opravit v délce 
cca 300 m, na trase bude zřízeno jedno odpočinkové místo s přístřeškem, lavičkami a informačními tabulemi.

6.18 Rozšíření sportoviště Košťany

Plocha pod stávajícím fotbalovým hřištěm o výměře 0,85 ha bude urovnána a bude na ní navezena ornice. Následně bude plocha zatravněna. Další využití plochy pro jednotlivá sportovní odvětví bude podle poptávky v obci.

Úprava plochy je zahrnuta do „koncepce“ z důvodů likvidace sportovišť obce důlní činností.

6.19 Sportoviště v bývalém areálu dolu Jaroslav – Novosedlice

Plocha pro sportoviště o rozloze 2,7 ha bude terénně urovnána, bude na ní navezena ornice a bude zatravněna.

K ploše bude prodloužena přípojka pitné vody, kanalizace a nn.

6.20 Obnova historické trasy Osek-Duchcov.

Jedná se o pěší a cyklistickou cestu v historické trase spojnice Duchcovského zámku a kláštera Osek o délce 2,3 km. Tato trasa byla v minulosti přerušena lomem Pokrok a následně sypáním výsypky. Dnes je v prostoru s ukončenou báňskou činností. Trasa má vazbu i na naučnou stezku Slovanské hradiště a částečně směrem k Duchcovu byla již obnovena. Technicky je třeba dořešit přechod osob přes železniční trať. Možným řešením je zřízení lávky nad korytem v prostoru  železničního přemostění Oseckého potoka tak, aby byl umožněn pěší průchod.

| II. h) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely stavebních pozemků |
| --- | --- |

6.21 Obnova propojení Hrob – Oldřichov

Komunikační propojení umožní přímé spojení Hrobu s rekreační oblastí Barbora. V horní části vede trasa po původní komunikaci, v dolní části (západně od vodní retence) využívá stávající cestní síť. Na komunikaci se nepředpokládá provoz nákladní dopravy. Celková délka trasy je 3 270 m.

6.22 Oprava komunikace Mstišov – Košťany

Komunikace je vybudována částečně na výsypkovém tělese. Úsek v délce 
2 400 m (na tělese výsypky) je zasažen dodatečnými terénními poklesy.

V poškozeném úseku je nutné vyrovnat a zpevnit pláň komunikace a položit nové konstrukční a krycí vrstvy komunikace.

6.4.1.7 Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02

##### v území navazujícím na báňskou činnost

###### 6.4.1.7.1 Opatření schválená meziresortní komisí

Žádná opatření nebyla schválena.

###### 6.4.1.7.2 Nově navrhovaná opatření

| II. a) | práce směřující k tvorbě a obnově lesních porostů |
| --- | --- |

Platí totéž, co bylo konstatováno v kapitole 6.4.1.6.2

6.23 Proboštov-rekonstrukce porostu.

Jedná se o zanedbaný porost v těsné blízkosti intravilánu obce. Výměra činí 7,7 ha. Je zde řada mokřin, porost je místy neprůchozí. Území bylo v minulosti postiženo hlubinnou těžbou dolu Jaroslav. Náprava spočívá v probírce porostu, doplnění cílovými dřevinami a omezení keřového podrostu.

| II. f) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely využití volného času |
| --- | --- |

6.24 Proboštov-rekonstrukce ploch na lesopark

Tyto plochy tvoří zanedbané louky s rozptýlenou zelení mezi Proboštovem a Přítkovem na poddolovaném území, jsou rozděleny železniční tratí na dvě plochy o výměře cca 21 a 20 ha. Návrh revitalizace spočívá v přeměně ploch na lesopark s pěšími chodníky, posezením, ohništěm, přírodní tělocvičnou apod. Rozptýlenou zeleň bude třeba doplnit. Plocha by měla sloužit ke krátkodobé rekreaci obyvatel severovýchodní části Teplické aglomerace a zároveň jako nástupní prostor do Krušných hor.

| II. h) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely stavebních pozemků |
| --- | --- |

6.25 Osek – příprava území a STV průmyslové zóny

Území pro průmyslovou zónu je situováno u železniční stanice ČD.          Plocha zóny se předpokládá 5,2 ha. Území bude terénně upraveno, bude přivedena pitná voda a bude zajištěn zdroj elektrické energie. Dešťová kanalizace bude zaústěna do přilehlé vodoteče a následně do Loučenského potoka. Pro likvidaci splaškových vod je nutné vybudovat vlastní ČOV.

6.26 Obnova komunikace Háj – Osek

V souvislosti s bývalou stavební uzávěrou v obci je navržena obnova komunikačního propojení v délce 580 m.

6.27 Háj – rekonstrukce místní komunikace

V souvislosti s bývalou stavební uzávěrou v obci došlo k destrukci místní komunikace v délce 270 m. Tato komunikace bude rekonstruována v celé délce.

6.28 Jeníkov odstavné plochy u Barbory

Pro vytvoření dostatečné kapacity parkovacích míst u rekreačního areálu Barbora jsou navrženy 3 odstavná parkoviště o celkové ploše 1 700 m2. Parkoviště budou mít zpevněný prašný povrch.

6.29 Novosedlice – příprava území a STV pro výstavbu RD

Náhradou za zrušené stavební pozemky obce v důsledku důlní činnosti, je navržena příprava území a zajištění STV pro výstavbu RD.

Navržené území o rozloze 0,6 ha bude terénně upraveno a k jeho okraji budou přivedeny STV. Lokalita je na poddolovaném území.

6.30 Újezdeček – příprava území a STV pro výstavbu RD

Náhradou za zrušenou část obce (více než polovina) je navržena příprava území pro výstavbu RD.

Území o ploše 22 ha bude odvodněno, terénně upraveno, budou provedeny přeložky nadzemního vedení vn a budou k jeho okraji přivedeny STV. Odvodnění pozemku bude do Sviního potoka, splašková kanalizace bude zaústěna do kanalizace obce a následně na ČOV Bystřany.

6.31 Hrob-přeložka přivaděče pitné vody DN 800 Háj-Střelná

Z důvodu skluzů na skrývkovém řezu bývalého lomu Otakar při jihovýchodním okraji Hrobu je nutné provést přeložku přivaděče v délce 540 m. V současné době je přivaděč odstaven. Odstavení řadu bylo na základě svahových pohybů v těsné blízkosti řadu po povodních v srpnu 2002.

##### 6.4.1.8 Předběžný návrh revitalizačních opatření realizovaných v souvislosti

##### se závěrečnou sanací zbytkových jam lomů a vnějších výsypek

Tato oblast má ukončenou báňskou činnost, proto jsou veškerá sanační a  revitalizační opatření považována za závěrečná.

6.4.1.9 Harmonogram a ekonomická náročnost revitalizačních opatření

v časovém rozlišení

tab. č. 2   Přehled revitalizačních opatření  – teplická část

### 6.4.2	Bílinsko-duchcovská část

##### 6.4.2.1 Vymezení a současný popis

Bílinsko-duchcovská část je vymezena činným dobývacím prostorem lomu Bílina a DP s ukončenou těžbou – Duchcov a Želénky. Spadá sem tedy vlastní lom Bílina, jeho báňsky aktivní vnitřní výsypka a vnější výsypka Pokrok a  dále přilehlé prostory s ukončenou báňskou činností jako jsou: výsypka Střimice, Braňany, Fučík, Václav, Větrák, Želénky  a další.

Území zahrnuje prostor mezi městem Bílina, Duchcovem a Braňany a na západě je ohraničeno předpokládanou konečnou hranou lomu dle územních limitů a na východě dopravním koridorem a řekou Bílinou.

Zahrnuje tyto obce a jejich správní území :

Bílina (západní část)

Braňany

Duchcov

Hostomice

Lahošť

Zabrušany

Oblast je charakterizována současnou velkoplošnou devastací báňskou činností s výhledem minimálně do roku 2035 a s tím související ekologickou zátěží. Avšak vzhledem k tomu, že sídla leží na okraji této oblasti a vzhledem ke chválihodné strategii Dolů Bílina postupovat s rekultivací směrem od sídel do jádrové oblasti devastace se částečně daří zátěž zmírňovat. V roce 1997 došlo k zahájení rekultivace na vnitřní výsypce vlastního lomu, čímž byla završena poslední etapa odclonění Bíliny a Ledvic od báňského provozu.

Ruku v ruce s báňskou činností jdou v zájmovém území navazující prostory úpravny uhlí a elektrárny Ledvice, které představují další významnou zátěž celého prostoru. Následnou revitalizaci je tak třeba v první fázi zaměřit především na snížení ekologické zátěže a zlepšení životního prostředí přímo v obcích.

##### 6.4.2.2 Rekultivace dokončené a rozpracované k 31.12.2002

V zájmovém území jsou ukončené rekultivace především na starších výsypkách a to např. Václav u Duchcova, Fučík u Ledvic, prostor Heřman u Zabrušan, výsypka Střimice a Svoboda u Braňan, Větrák u Bíliny a část výsypky Pokrok u Duchcova. Jedná se především o tradiční lesnické rekultivace a v menší míře o zemědělské rekultivace převážně v blízkosti obcí.

Poněkud zvláštní postavení zaujímá Duchcovská zámecká zahrada, která byla částečně zasažena činností lomu Pokrok (dnes stejnojmenná výsypka) a na počátku 70.let byla postižená část znovu obnovena  a v současné době probíhá její postupná rekonstrukce ke sjednocení staré i obnovené části.

tab. č. 3 Ukončené rekultivace - bílinsko-duchcovská část [ha]

| těžební společnost | rekultivace |
| --- | --- |
|  | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| SD a.s., DB | 341,52 | 403,98 | 5,07 | 99,24 | 849,81 |
| MUS a.s. (Kohinoor a.s.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 341,52 | 403,98 | 5,07 | 99,24 | 849,81 |

Rekultivace rozpracované se nyní soustřeďují především do oblasti jižních svahů lomu a výše zmíněné první etapě vnitřní výsypky lomu Bílina (centrální oblast), do oblasti Braňan a výsypky Pokrok přiléhající k Duchcovu.

tab. č. 4 Rozpracované rekultivace - bílinsko-duchcovská část (ha)

| Lokalita (SD a.s., DB) | rekultivace |
| --- | --- |
|  | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| centrální oblast | 22,50 | 199,51 | 0,00 | 102,83 | 324,84 |
| výsypka Pokrok | 8,05 | 102,90 | 3,69 | 76,18 | 190,82 |
| oblast Braňany | 0,00 | 93,34 | 0,62 | 15,73 | 109,69 |
| Střimická výsypka | 0,00 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 8,95 |
| CELKEM | 30,55 | 404,70 | 4,31 | 194,74 | 634,30 |

V centrální části se jedná o tyto rekultivační akce:

Vnitřní výsypka I.etapa

VMG-jižní svahy I.

VMG-jižní svahy II.

Závod VMG II.

Pitrlink

Výsypka Fučík II.

Pálené jíly Želénky

Převažují rekultivace lesnické a to zejména na jižních bočních svazích lomu a na východních svazích vnitřní výsypky, kde lesní porosty plní mimo jiné zejména protierozní půdoochrannou funkci. V prostorách při okraji lomu, často se jedná o bývalé či současné provozní areály, převažuje rekultivace ostatní formou rozptýlené a ochranné zeleně. Tento způsob umožňuje budoucí další využití ploch např. ke stavebním účelům. Na náhorní plošině vnitřní výsypky je zahájena I.etapa zemědělské rekultivace a nachází se zde i několik záměrně ponechaných přirozeně vzniklých i uměle upravených vodních plošek, které nově vznikající krajinu oživují.

V oblasti výsypky Pokrok se jedná o tyto rekultivační akce:

Pokrok I.

Pokrok II.B

Pokrok IV.A

Pokrok IV.B

Pokrok V.

Pokrok-Osek

Převažují lesnické rekultivace na svazích přiléhajících k Duchcovu. Z důvodů hygienických (dostatečné provětrávání prostoru) a krajinně estetických (výhledy do krajiny, vazba na Duchcovský zámek, panorama Duchcova) byla řada ploch ponechána jako trvalé travní porosty, ty však již výměrově figurují v ukončených rekultivacích. Velké výměry ostatních rekultivací v prostoru Pokroku II.B a Pokroku V. představují zatravněné deponie spraší, které jsou  a  budou průběžně využívány jako zúrodnitelné zeminy při rekultivaci vnitřní výsypky a výsypky Pokrok.

V oblasti Braňany se jedná o tyto rekultivační akce:

Výsypka Braňany I.

Výsypka Braňany II.

Výsypka Braňany III.

Jsou to lesnické rekultivace severo-východně od obce, které zahlazují těžební činnost bývalého lomu Maxim Gorkij a zároveň navazují na jižní boční svahy lomu Bílina. Plní zde opět především funkci půdoochrannou a zároveň hygienickou.

V oblasti Střimické výsypky se jedná pouze o jednu rozpracovanou rekultivační akci a to: Střimická výsypka B. Je to lesnická rekultivace na jinak již ukončené výsypce, která přes silnici Most – Braňany sousedí s prostorem Střimické výsypky lomu Most. Součástí ukončených rekultivací je i areál letiště Most - Střimice.

tab. č. 5   Nově zahajované rekultivace 2003-12 – bílinsko-duchcovská část

[ha]

| lokalita SD a.s., DB | rekultivační akce | realizace | rekultivace |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| oblast Braňany | Braňany IV | 2005-2020 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| výsypka Pokrok | Pokrok VI | 2005-2020* | 17,11 | 25,56 | 1,00 | 2,00 | 45,67 |
|  | Pokrok VII | 2006-2021* | 55,39 | 27,82 | 1,00 | 5,00 | 89,21 |
|  | Pokrok VIII | 2007-2012 | 50,21 | 0,00 | 1,00 | 4,00 | 55,21 |
|  | Pokrok IX | 2008-2023* | 33,28 | 1,65 | 1,00 | 2,00 | 37,93 |
|  | Pokrok X | 2009-2024* | 15,96 | 14,80 | 0,00 | 2,00 | 32,76 |
|  | Pokrok XI | 2010-2015 | 20,05 | 0,00 | 0,85 | 1,00 | 21,90 |
|  | CELKEM |  | 192,00 | 109,83 | 4,85 | 16,00 | 322,68 |

*U zemědělských rekultivací se předpokládá ukončení o 10 let dříve

##### 6.4.2.3 Rekultivace zahajované v období 2003-2012

Nově zahajované rekultivace v zájmovém území se s výjimkou akce Braňany IV., která leží na severním okraji obce Braňany, soustřeďují na výsypce Pokrok.

Jedná se o tyto rekultivační akce:

Braňany IV.	  40,00 ha

Pokrok VI.	  45,67 ha

Pokrok VII.	  89,21 ha

Pokrok VIII.	  55,21 ha

Pokrok IX.	  37,93 ha

Pokrok X.	  32,76 ha

Pokrok XI.	  21,90 ha

Braňany IV.

Jedná se o poslední nerekultivovanou část této oblasti u obce Braňany. Zahrnuje převážně svahy bývalého lomu Maxim Gorkij a bude navazovat na boční jižní svahy lomu Bílina. Pokračující těžbou tato horní část nebude dotčena. Lesnickou rekultivací se tak dotvoří pás lesa na okraji lomu z jeho jižní strany. Lesnická rekultivace zde bude plnit především úlohu protierozní půdoochrannou a hygienickou.

Pokrok VI. až XI.

Jedná se o další rekultivační etapy na výsypce Pokrok postupně uvolňované báňským provozem tak, jak směřuje její stavba od východu na západ. Výsypka je sypána ve dvou převýšených etážích oddělených širokou lavicí. Maximální převýšení oproti původnímu terénu bude 40 m.

Navržena je kombinace lesnické a zemědělské rekultivace, doplněná drobnými vodními ploškami, které obvykle přirozeně vzniknou na náhorní plošině. Zemědělská rekultivace je navržena s převrstvením ornicí jako trvalý travní porost. Tento způsob rekultivace umožňuje extenzivní způsob hospodaření a zároveň podle vývoje podmínek i přeměnu na intenzivní využití (orná půda). Zemědělská rekultivace bude na náhorní plošině doplněna rozptýlenou zelení plnící funkci větrolamů a členění ploch. Tyto nuance však nejsou v grafické části zobrazeny neboť závisí na reálné konečné konfiguraci terénu a budou řešeny v konkrétních projektech rekultivací.

Lesnická rekultivace je navržena na svahové partie po obvodu výsypky a vedla tradiční funkce půdoochranné by měly přispět k lepšímu začlenění velkého zemního tělesa do okolní krajiny. Napříč výsypkou přibližně východo-západním směrem by měla vést páteřní obslužná komunikace, která bude využita pro budoucí vstup do rekultivovaných ploch.

tab. č. 6   Nově zahajované rekultivace po roce 2012 - bílinsko-duchcovská

část [ha]

| rekultivační akce SD a.s., DB | rekultivace |
| --- | --- |
|  | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| výsypka Pokrok XII | 28,00 | 65,71 | 1,00 | 3,00 | 97,71 |
| výsypka Pokrok XIII | 10,00 | 97,85 | 2,15 | 2,00 | 112,00 |
| jezero Bílina | 0,00 | 0,00 | 1145,00 | 0,00 | 1145,00 |
| svahy zbytkové jámy | 0,00 | 146,30 | 0,00 | 10,00 | 156,30 |
| vnitřní výsypka | 323,30 | 483,46 | 16,93 | 23,00 | 846,69 |
| přičleněné plochy | 106,08 | 186,57 | 0,00 | 0,00 | 292,65 |
| CELKEM | 467,38 | 979,89 | 1165,08 | 38,00 | 2650,35 |

##### 6.4.2.4 Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku

##### 2013 do vyuhlení

Základní koncepce rozvoje Dolů Bílina, které tvoří divizi akciové společnosti Severočeské doly, v dalším období vychází z předpokladu zajištění těžební kapacity lomu Bílina ve výši cca 8 milionů tun uhlí ročně. V souladu s koncepčními záměry optimalizace báňského řešení byl urychlen přechod na jednokřídlové dobývání, což umožní vyšší využití kapacitních možností vnitřní výsypky a tím ukončení provozu na vnější Radovesické výsypce v letošním roce 2003. Ukončení těžby uhlí v rámci ekologických limitů se předpokládá kolem roku 2035.

Krátce po roce 2012 se předpokládá ukončení báňské činnosti na vnější výsypce Pokrok, kde budou následovat dvě poslední rekultivační etapy Pokrok XII. a Pokrok XIII. ve stejném duchu jako výše zmíněné rekultivace zahajované v letech 2003-2012.

K rekultivaci dále pak zbývá vnitřní výsypka a zbytková jáma samotného lomu Bílina. Po ukončení těžební činnosti bude mít zbytková jáma lomu Bílina tvar nepravidelného pětiúhelníka s  převažující délkou ve směru sever-jih 4 700 m a šířkou ve směru východ-západ 3 900 m. Jejím zatopením na kótu 200 m n.m. vznikne vodní plocha o rozloze 945 ha, která bude průtočná. Napouštění jezera se předpokládá gravitačně z řeky Bíliny. Uvažuje se i s posílením průtoků v řece Bílině čerpáním z Ohře. Průtočné jezero by mělo mít odtok v severní části do Ledvického potoka a dále do Bouřlivce a zpět do Bíliny.

Rozšířením plochy hladiny východním směrem do svahů vnitřní výsypky se v tomto prostoru vytvoří rozsáhlé mělčí plochy o rozloze cca 200 ha, které mohou být v okrajových částech využívány pro rekreační účely, větší část plochy mělčin bude koncipována z hlediska posílení ekologických funkcí. Celková výměra hydrické rekultivace tak dosáhne 1 145 ha.

Na nezatopené svahy zbytkové jámy jsou plánovány lesnické rekultivace na výměře 146,3 ha a ostatní  rekultivace o výměře 10,0 ha pro rekreační účely a pro posílení ekologické stability území.

Dalších 846,69 ha představuje rekultivace vnitřní výsypky. K jejímu postupnému dalšímu uvolňování báňským provozem dojde až po roce 2010, takže výhledové rekultivace nasupují až po roce 2012. Rekultivace je navrhována obdobně jako výsypka Pokrok jako kombinace lesnické a zemědělské rekultivace v poměru zhruba 2:1, doplněná drobnými vodními ploškami, které obvykle přirozeně vzniknou na náhorních plošinách. Zemědělská rekultivace o celkové výměře 323,3 ha je navržena s převrstvením ornicí jako trvalý travní porost. Tento způsob rekultivace umožňuje extenzivní způsob hospodaření a zároveň podle vývoje podmínek i přeměnu na intenzivní využití (orná půda). Zemědělská rekultivace bude na plošinách doplněna rozptýlenou zelení plnící funkci větrolamů a členění ploch. Tyto nuance však nejsou v grafické části zobrazeny neboť závisí na reálné konečné konfiguraci terénu a budou řešeny v konkrétních projektech rekultivací.

Lesnická rekultivace vnitřní výsypky představuje výměru 483,46 ha a bude směřována především do svahových partií vnitřní výsypky. Vytvoří se tak v blízkosti budoucího jezera poměrně rozsáhlý lesní komplex s velkým významem ekostabilizujícím a zároveň s možností klidových rekreačních aktivit. Dalších cca 23,0 ha je navrženo jako ostatní rekultivace (zatravnění s rozptýlenou zelení) u břehu jezera s možností rekreačního využití a zároveň pozvolného přechodu pobřežních společenstev do lesního komplexu.

##### 6.4.2.5.Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost

##### rekultivací časovém rozlišení

tab. č. 7   Bilance ploch rekultivací – bílinsko-duchcovská část [ha]

| rekultivace | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ukončené do 2002 | 341,52 | 403,98 | 5,07 | 99,24 | 849,81 |
| rozpracované k 31.12.2002 | 30,55 | 404,70 | 4,31 | 194,74 | 634,30 |
| nově zahajované 2003-12 | 192,00 | 109,83 | 4,85 | 16,00 | 322,68 |
| nově zahajované po 2012 | 467,38 | 979,89 | 1165,08 | 38,00 | 2650,35 |
| CELKEM | 1031,45 | 1898,4 | 1179,31 | 347,98 | 4457,14 |

tab. č. 8  Ekonomická náročnost rekultivací – bílinsko-duchcovská část

[mil. Kč]

| rekultivace | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nově zahajované 2003-12 | 288,00 | 214,17 | 6,06 | 20,00 | 528,23 |
| nově zahajované po 2012 | 701,07 | 1910,79 | 2519,70 | 47,50 | 5179,06 |
| CELKEM | 989,07 | 2124,96 | 2525,76 | 67,5 | 5707,29 |

6.4.2.6 Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02

v území přímo zasaženém důlní činností

###### 6.4.2.6.1 Opatření schválená meziresortní komisí

Z této části území nebylo schváleno žádné revitalizační opatření.

###### 6.4.2.6.2 Nově navrhovaná opatření

sanační činnost a havarijní stavy

6.32. Sanace výsypky Pokrok – havárie

Havárie části výsypky Pokrok vznikla přetížením únosnosti podloží výsypky. Rozsah skluzové oblasti je 14,3 ha. Sanace bude provedena odlehčením v horní části, vybudováním stabilizačních žeber.

Na části sanované plochy bude provedena následná rekultivace.

| II. a), b) | práce směřující k tvorbě a obnově lesních porostů a zemědělských pozemků |
| --- | --- |

### je součástí rekultivační činnosti (viz.výše)

6.33 Rekonstrukce porostu Pokrok I

Jedná se o starší rekultivaci na svahu první převýšené etáže výsypky   Pokrok. Plocha bezprostředně navazuje na intravilán Duchcova v blízkosti zámecké zahrady. Porost tvoří téměř čistá monokultura topolu balzámového. Stromy jsou ve špatném zdravotním stavu, dochází k prosychání kosterních větví. Celý porost již splnil svoji meliorační funkci a vyžaduje zásah formou probírky a podsadeb cílovými dřevinami. Výměra činí 7,28 ha.

| II. c) | práce směřující k tvorbě a obnově vodních složek krajiny |
| --- | --- |

6.34 Zabrušany – revitalizace původního koryta Bouřlivce

Původní koryto Bouřlivce je nutné v úseku od hřbitova po jeho zaústění do přeložené trasy revitalizovat. Revitalizace spočívá ve vyčištění koryta, které bylo v důsledku nízkých průtoků a okolní důlní činnosti částečně zanešeno.

Část koryta před komunikací Želénky – Zabrušany je postižena poklesy území a nedostatečnou údržbou propustku pod komunikací.

Vzniklá vodní retence je neprůtočná, kvalita vody v ní je nízká. Dolní část koryta podél ČOV je neudržovaná.

Revitalizace spočívá ve vyčištění koryta, v prořezávkách zeleně podél koryta a v dolní části též v dosadbě doprovodné zeleně.

Stávající propustek pod komunikací bude rekonstruován.

Celková délka revitalizovaného koryta je 410 m.

6.35 Revitalizace Ledvického potoka

Stávající koryto Ledvického potoka (jeho zbytek po přerušení důlní činnosti) je postiženo činnostmi, které probíhají v jeho blízkosti. Do tohoto koryta jsou vypouštěny důlní vody z ČS Ledvice a vody z odkaliště.

V místě vyústění je opevnění koryta betonem a betonové plochy převládají i v jeho blízkém okolí.

Revitalizace spočívá v likvidaci betonového opevnění koryta potoka, v úpravě ploch podél jeho horní části a v úpravě a dosadbě vegetace. Betonové opevnění bude nahrazeno štěrkovými pohozy a kamennými záhozy.

Zpevněné plochy (panelové a betonové) budou redukovány na provozní minimum a budou nahrazeny zpevněnými plochami s prašným povrchem. Betonové výpustní objekty budou nahrazeny objekty z kamenného zdiva.

6.36 Duchcov – gravitační odvodnění Křince do Bouřlivce

Vodní nádrž Křinec se vytvořila v nejnižších partií zbytkové jámy lomu Leontýna. Odvodnění území bylo uhelnou slojí. Po vytěžení lomu Václav a jeho zasypáním vnitřní výsypkou došlo k přerušení odvodňovacího skeletu uhelné sloje.

V současné době je nutné uměle (pomocí čerpání vod) udržovat hladinu vody v Křinci na maximální úrovni 212,0 m n.m. Tato úroveň hladiny neohrožuje okolní zástavbu v Duchcově.

Gravitační odvodnění Křince je dosaženo vybudováním odvodňovací štoly z Křince do Bouřlivce v délce 2 000 m.

| II. d) | práce směřující k tvorbě a obnově krajinné zeleně |
| --- | --- |

6.37 Braňany-ochranný zelený pás

Pás je navržen pro ochranu obce Braňany před negativními vlivy těžby při postupu lomu Bílina, je doplněním stávajících vzrostlých porostů v místě dřívější zemědělské rekultivace. Jeho minimální požadovaná šíře je 15 m a celková výměra obou částí 1,05 ha. Pro dosažení požadované funkčnosti včas je třeba začít s realizací co nejdříve.

6.38 Ledvice-ochranný zelený pás

Pás je navržen pro ochranu obce Ledvice jako protiprašné opatření omezující negativní vliv provozu úpravny uhlí Ledvice. Jeho minimální požadovaná šíře je 15 m, délka cca 520 m. Pro dosažení požadované funkčnosti je třeba začít s realizací co nejdříve.

| II. e) | práce směřující k tvorbě a obnově biokoridorů a biocenter |
| --- | --- |

Územní systém ekologické stability

Vazby na okolní prvky

Severně od zájmového území prochází biokoridor nadregionálního významu NRBK „K4 – Krušné hory“. Tento biokoridor je   složen ze 3 biokoridorů odlišného charakteru – mezofilní hájový, mezofilní bučinný a rašeliništní. Zájmového prostoru se bezprostředně týká právě biokoridor mezofilní hájový a jeho ochranná zóna, která probíhá při úpatí Krušných hor na rozhraní bioregionu mosteckého a  krušnohorského. Součástí tohoto biokoridoru je v daném prostoru regionální biocentrum RBC 1347 „Salesiova výšina – Špičák“. Je jednou z nejvíce dochovaných částí původních krušnohorských porostů s relativně přírodě blízkou druhovou skladbou s převažujícím zastoupením dubů a buku různého stáří, s druhově bohatou faunou a florou. Jeho stabilizující vliv se projevuje nejen v přilehlém komplexu krušnohorských lesů, ale i v  mostecké pánvi na plochách postižených dřívější hlubinnou těžbou v prostoru mezi Lomem a Osekem i na plochách výsypek Osecké a budoucího rozšíření výsypky Pokrok.

Z tohoto RBC  vychází navržený regionální biokoridor č. 570 přibližně jižním směrem podél budoucího tělesa výsypky Pokrok až k navrženému RBC 1364 Libkovice. Toto biocentrum by mělo být reprezentativním představitelem komplexu typických pánevních společenstev v biochoře rostlého terénu z neogenních sedimentů s potenciální přírodní vegetací STG lipohabrových doubrav a STG habrových doubrav, včetně depresí po hlubinné těžbě s antropogenními mokřady. Jeho význam vzrůstá také tím, že je jedním z posledních takto rozsáhlých míst v zájmovém území nezasažených povrchovou těžbou.

Rekultivace tohoto  území se týká dolu Kohinoor a je součástí kapitoly 5 zabývající se mostecko-komořanskou oblastí.

Z tohoto biocentra pokračuje regionální biokoridor pod číslem 584 přes Červený vrch směrem na RBC 1324 „Niva Bíliny II.“ až  po RBC 1327 „Zlatník“. Tento biokoridor je rovněž z větší části navržen k založení. Jedná se o biokoridor kombinovaný, částečně lesního a částečně mokřadního typu, který spojuje zbylé významné krajinné celky napříč Mosteckou pánví a spolu s RBK 570 představuje kontakt mezi Krušnými horami a Českým středohořím.

Výše zmíněný ÚSES nám ošetřuje krajinné vazby kolem lomu Bílina a výsypky Pokrok ze západní strany. Z východní strany je pak území v přímém kontaktu s regionálním biokoridorem RBK 563, který propojuje regionální biocentra RBC 1348 „Duchcovské rybníky“ a navržené RBC 1698 „Husův vrch“. V zájmovém území na tomto biokoridoru leží vložené biocentrum LBC 4. Jedná se biocentrum lesního charakteru, které zahrnuje lesní porosty vnější výsypky Václav. Ta byla rekultivována v 60. letech převážně výsadbami topolových monokultur, do kterých byly v pozdější době provedeny podsadby dubů a javorů.

Dalším vloženým lokálním biocentrem, které má význam i pro napojení budoucích koridorů přes lom Bílina, je LBC 6 – Ledvice –Želénky. Jedná se o listnaté lesíky a remízky v kombinaci s převážně špatně udržovanými travními porosty s množstvím rozptýlené zeleně a cennými ekotonovými společenstvy.

Z jižní strany nám pak zájmové území lomu přiléhá k LBC Větrák, což je rovněž dřívější rekultivovaná zalesněná výsypka a dále na rozsáhlé biocentrum Keřový vrch, kde jsou cenná teplomilná a suchomilná společenstva svým charakterem obdobná jako na druhém břehu Bíliny v regionálním biocentru Bořeň.

Návrh tras biokoridorů

Na tento systém nám navazuje návrh budoucích lokálních biokoridorů přes dnešní báňsky aktivní plochy. Jedná se LBK Pokrok 1 a 2 a LBK lom Bílina 1,2 a 3. Zatímco Pokrok 1 a 2 a Lom Bílina 1 je možné již dnes považovat za částečně funkční  LBK Lom Bílina 2 a 3 jsou ideově navrženy pro závěrečnou rekultivaci a revitalizaci po ukončení těžební činnosti.

LBK Pokrok 1 propojuje dvě významná regionální biocentra RBC 1347 „Salesiova výšina – Špičák“ a RBC 1348 „Duchcovské rybníky“ podél přeložky Loučenského potoka. Jeho charakter by měl být vodní a mokřadní a přilehlé plochy lesního charakteru.

LBK Pokrok 2 probíhá podél východního okraje výsypky Pokrok rovněž po trase přeložky Loučenského potoka a dále by měl navázat na LBK Lom Bílina 3 a společně podél budoucí rekultivace odkaliště Fučík se napojí na výše zmíněné LBC 6.

LBK Lom Bílina 1 je navržen z LBC 6 po východních svazích vnitřní výsypky lomu a dále přes starší výsypku Větrák až ke Keřovému vrchu. V prostoru vnitřní výsypky bylo s trasou biokoridoru již uvažováno a rekultivace se tomu přizpůsobila.

Budoucí biokoridory Lom Bílina 2 a 3 povedou kolem zbytkové jámy nejlépe v trase prvního bočního skrývkového řezu, kde je větší pravděpodobnost výskytu kvarterních uloženin a tím i pravděpodobnost lepší vazby na společenstva rostlého terénu. Číslo 2 je veden po jižních svazích lomu až k RBK 584 v prostoru Červeného vrchu, číslo 3 mezi vnitřní výsypkou, zbytkovou jámou a výsypkou Pokrok až k navrženému regionálnímu biocentru 1364 Libkovice v prostoru dnešního dolu Kohinoor.

Specifika tvorby ÚSES

Dále jsou v textu uvedeny některá specifika tvorby ÚSES na těžbou postižených plochách. Jsou-li vzaty do úvahy při rekultivacích, nemusí být v rámci pozdější revitalizace ÚSES pracně vytvářen, ale stačí pak vyhledat v rámci ploch nejcennější území a vymezit jej jako prvky ÚSES. To platí i pro část Radovesické výsypky a jejího okolí

Vytváření ÚSES na plochách postižených těžební činností má značná specifika vyplývající především z toho , že jde o antropogenní uloženiny , na nichž jsou nevyvinuté půdy a jejich charakter a  postupný vývoj lze jen odhadovat. Tuto nevýhodu lze částečně kompenzovat dostatkem prostoru pro navýšení minimálních prostorových parametrů biocenter a biokoridorů, aby po jejich založení bylo možné pro definitivní podobu ÚSES vybrat nejfunkčnější části.

Při zakládání ÚSES na antropogenních uloženinách je nutné znát konkrétní stanovištní podmínky. K tomu jsou nutné rozbory fyzikálních a chemických vlastností zemin, jejich mineralogické složení, je nutné přihlížet  k expozici a hydrickým poměrům stanoviště.

Při výsadbě lesních porostů či zakládání lučních porostů nebo mokřadů je nutná snaha napodobit druhovou skladbu co nejvěrněji  přirozenému ekosystému, používat výhradně domácí druhy dřevin, přihlížet k charakteru stávající zeleně v okolí, na výsypkách respektovat některá samovolně vzniklá společenstva a ponechat je přirozené sukcesi.

U lesních společenstev by se měly po výsadbě a zapěstování vytvořit autoregulační mechanismy, které umožní ponechat tato společenstva přirozenému vývoji ( s výjimkou sanačních zásahů). Bude v nich později možný i výběrný způsob hospodaření , který umožní většinou stejně starý uměle založený porost postupně převést na porost  s přirozenou obnovou  a pestrou věkovou strukturou.

Pro zvýšení druhové pestrosti a ekologické stability v krajině je třeba věnovat při výsadbě i hospodářských lesů zvláštní pozornost okrajovým (ekotonovým) společenstvům, která by se v budoucnu měla stát součástí ÚSES jako interakční prvky.

Pro trvalé zachování travinnobylinných společenstev je nutné pravidelné kosení nebo pastva.

Navržený systém odvodňovacích prvků by postupně měl nahradit původní hydrografickou síť v krajině a je přirozené , že návrhy ÚSES jsou často  s touto sítí  prostorově spjaty.

Cílovými lesními společenstvy by se měly stát mezofilní až subxerofilní dubohabrové a dubolipové háje a subxerofilní doubravy, podél trvalých vodních toků olšiny. Přírodě blízkými náhradními společenstvy mohou být Festuco – Brometea – polokulturní svěží až semixerotermní louky a pastviny.

| II. f) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely využití volného času |
| --- | --- |

6.39 Duchcov – dětský lyžařský svah

Na severovýchodním okraji výsypky je umístěn dětský lyžařský svah. Svah  bude též sloužit duchcovským školám pro výuku lyžování. Svah bude zatravněn.

Celkový rozsah lyžařského svahu je 6,2 ha. Na hranici svahu bude přivedena přípojka pitné vody a NN.

6.40 Obora Pokrok

V prostoru lesních porostů na starší Osecké výsypce a výsypce Pokrok bude zřízena obora o výměře cca 7,2 ha. Počítá se s oplocením areálu, přípravou území pro objekty údržby a rekonstrukcí přístupové cesty. Obora je v docházkové vzdálenosti od Duchcova.

6.41 Zabrušany-revitalizace prostoru Heřman

Plochy kolem oprámu Heřman jsou porostlé rekultivační a náletovou zelení. V porostu je třeba provést prořezávky, dosadby cílových dřevin, upravit pěší stezku podél oprámu, pročistit propojení v úzkém hrdle mezi vodními plochami a doplnit pěší lávku. Všechny úpravy je třeba provést citlivě s ohledem na zájmy ochrany přírody, protože území je součástí lokálního biocentra.

6.42 Zabrušany – revitalizace prostoru Želénky

Jsou to plochy bývalých rekultivací podél toku Bouřlivce, jedná se o kombinaci lesních porostů a zanedbaných luk. V prostoru je třeba obnovit průchodnost terénem – pěší cesty, provést prořezávky, podsadby cílovými dřevinami a doplnit prvky drobné architektury (odpočívky) pro krátkodobou rekreaci. Rovněž tyto úpravy je třeba provést citlivě s ohledem na zájmy ochrany přírody, protože území je součástí lokálního biocentra.

6.43 Cyklostezka Lahošť – Zabrušany

Cyklostezka je navržena po stávajících polních cestách, které jsou součástí rekultivovaných ploch. Délka trasy je 1,6 km. Z celkové trasy 320 m vyžaduje opravu. Na trase bude zřízena jedna odpočívka s lavičkami, přístřeškem a informačními tabulemi.

6.44 Cyklostezky Pokrok

Cyklostezky jsou navrženy po polních cestách, které jsou součástí rekultivace ploch. Jsou navrženy tři větve o celkové délce 5 710 m. Z celkové trasy 1540 m vyžaduje opravu. Na trasy budou zřízeny dvě odpočívky s lavičkami, přístřeškem a informačními tabulemi.

| II. g) | práce směřující k tvorbě a obnově ekologicky a přírodovědně orientovaných území |
| --- | --- |

6.45 Bílina – třetihorní  arboretum

Plocha je situována u starší výsypky Větrák na bývalé lesnické rekultivaci. Nachází se zde malá vodní plocha s mokřadem, která je ideálním ekotopem připomínajícím éru třetihorního vzniku ložisek hnědého uhlí. Porost by měl být doplněn dřevinami, které svým habitem a genetickým původem jsou příbuzné třetihorním rostlinám. Projekt je konzultován po odborné stránce s pracovištěm 
UK Praha. Předpokládá se založení na menší ploše a postupné rozšiřování. Doporučujeme nejprve založení a zapěstování porostů a teprve později zpřístupnění veřejnosti. Plocha bude mít vazbu na zamýšlenou naučnou stezku a cyklotrasu podél  jižních svahů lomu Bílina s vyhlídkou na aktivní lom.

| II. h) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely stavebních pozemků |
| --- | --- |

6.46 Duchcov – revitalizace Zámecké zahrady – oplocení a cesty

Vzhledem k tomu, že značná část Zámecké zahrady byla zlikvidována při těžbě uhlí, je navržena obnova oplocení a cestní sítě.

Stávající části oplocení z betonových prefabrikátů a z ocelových rámů s pletivem bude nahrazena ocelovým plotem. Část zděného plotu bude opravena. V nejvíce exponovaném místě bude navržen zděný plot s kamennou podezdívkou.

Celková délka nového oplocení je 1 150 m.

Rekonstrukce cestní sítě je řešena náhradou poškozeného litého asfaltu zámkovou dlažbou, asfaltovým kobercem a prašným povrchem v místech méně zatěžovaných cesty.

Celková plocha rekonstruovaných cest je 2 700 m2.

6.47 Duchcov – příprava území a STV pro výstavbu RD

Plocha se nalézá na rekultivované ploše Pokrok IIIb. Plocha má výměru 
cca 1 ha a přiléhá k části bývalé silnice Duchcov – Hrdlovka. K hranici plochy budou přivedeny STV, dešťová kanalizace bude zaústěna do přilehlé vodoteče. Ostatní sítě budou napojeny na rozvody západní části Duchcova.

6.48 Příprava území a STV pro ekofarmu Pokrok

Ekofarma je zamýšlená stavba v prostoru starší Osecké výsypky. Je zamýšlena jako centrum budoucí údržby okolní krajiny se zaměřením na netradiční formy zemědělství. Navržena je příprava území a přivedení sítí technického vybavení a přístupové komunikace v délce cca 550 m.

6.49 Silniční obchvat Duchcova

Vzhledem k záboru pozemků města Duchcova důlní činností (výsypka Pokrok) z jižní a východní strany je navržen z větší části  právě na výsypce Pokrok obchvat města v délce 4 800 m. Z komunikace budou odbočky k průmyslovým areálům v jižní části města.

6.50 Obnova propojení Ledvice – Duchcov

Historické propojení Ledvic a Duchcova bude obnoveno novou komunikací, která bude obcházet Ledvice ze severní strany a podél odkaliště Fučík bude pokračovat do Želének, kde se naváže na stávající komunikaci. Celková délka nové trasy je 2 750 m.

6.51 Ledvice – rekonstrukce a rozšíření komunikace II/25319

Tato komunikace je jedinou příjezdní komunikací do Ledvic a současně k úpravně uhlí Ledvice. Je navržena její rekonstrukce s ohledem na její zatížení a rozšíření o jednostranný chodník s cyklistickou cestou a osvětlením.

Šířka komunikace bude 10,5 m. Délka upravené trasy je 1 330 m. Komunikace bude od chodníku a cyklistické trasy oddělena zeleným pruhem.

6.52 Zabrušany – úprava cesty Heřman – hřbitov

Stávající cesta podél východního okraje revitalizovaného prostoru Heřman o celkové délce 550 m bude na poškozených místech opravena. Celková délka upravované cesty je 110 m.

6.53 Rekonstrukce komunikace Bílina – Braňany

Komunikace Bílina – Braňany byla využívána těžkou důlní technikou, na kterou nebyla konstrukčně navržena. Je navržena její rekonstrukce v délce 
7 430 m.

6.54 Rekonstrukce části komunikace Braňany-Mar. Radčice

Komunikace byla využívána těžkou důlní technikou, na kterou nebyla konstrukčně navržena. Je navržena její rekonstrukce v délce 780 m.

6.55 Prodloužení komunikace Světec-Hostomice do Ledvic

Nově navržené propojení Světec-Hostomice po rekultivovaných plochách bude prodlouženo po bývalém kolejišti až před Ledvice, kde bude napojeno na rekonstruovanou komunikaci Hostomice-Ledvice. Délka prodloužení je 530 m.

6.4.2.7 Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02

##### v území navazujícím na báňskou činnost

###### 6.4.2.7.1 Opatření schválená meziresortní komisí

Žádná opatření nebyla schválena.

###### 6.4.2.7.2 Nově navrhovaná opatření

| II. c) | práce směřující k tvorbě a obnově vodních složek krajiny |
| --- | --- |

6.56 Hostomice – úprava ČS oprámu pod silnicí I/13

Stávající čerpací stanice je umístěna v přístřešku u cesty podél břehu oprámu. Tato ČS bude nahrazena automatickou ČS umístěnou v podzemí čerpací jímce. Jímka je navržena s betonových prefabrikátů a bude osazena dvěmi čerpadly z nichž jedno bude provozní a druhé záložní. Ovládání čerpadel bude umístěno společně s rozvaděčem ve zděném sloupku. výtlačné potrubí bude umístěno pod zem. Místo vyústění bude zachováno.

6.57 Revitalizace Radčického potoka před zaústěním

Stávající zbytek Radčického potoka před zaústěním do řeky Bíliny bude v délce 1 220 m revitalizován. Zatrubněná část koryta délky 910 m bude otevřena, betonové objekty na toku budou likvidovány, stávající zaústění budou upraveny do přírodě blízkému stavu.

| II. d) | práce směřující k tvorbě a obnově krajinné zeleně |
| --- | --- |

6.58 Lahošť - rekonstrukce břehového porostu

Podél Loučenského potoka přeloženého v souvislosti s těžbou se nachází dožívající topolový porost, který vyžaduje postupnou citlivou rekonstrukci, tzn. náhradu dřevinami lépe odpovídajícími přirozeným břehovým porostům (olše lepkavá, vrba bílá, střemcha apod.). Délka oboustranného porostu je cca 1000 m.

| II. f) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely využití volného času |
| --- | --- |

6.59 Hostomice-úprava okolí oprámu pod silnicí I/13

Oprám je pozůstatkem historické těžby. V jeho okolí se nachází náletová vegetace převážně keřového charakteru. Pro revitalizaci prostoru je třeba dotvořit síť pěších cest, umožnit přístup k vodě, doplnit vysokou zeleň.

6.60 Lahošť-pěší trasa podél Loučenského potoka

Trasa je nejkratší spojnicí obce Lahošť k nádraží Duchcov mimo frekventovanou silnici. Je zde vyšlapaná stezka v délce 900 m. Předpokládá se vytvoření zpevněné pěší cesty s prašným povrchem. Prostorově souvisí s rekonstrukcí břehového porostu.

##### 6.4.2.8 Předběžný návrh revitalizačních opatření realizovaných v souvislosti

##### se závěrečnou sanací zbytkových jam lomů a vnějších výsypek

Revitalizační opatření jsou směrována na sanaci zbytkové jámy, to je napouštění jezera, protiabrazivní opatření břehové linie a přístupů do sanovaných ploch.

V okolí zbytkové jámy a výsypky Pokrok budou vybudovány cyklostezky využívající sítě cest budovaných v rámci rekultivace, nebo komunikací, které byly vybudovány pro odvozy spraší a ornice. toto platí zejména pro komunikaci, která prochází mezi zbytkovou jámou a výsypkou Pokrok.

Napuštění jezera bude atmosferickými srážkami, přítokem z Radčického a omského potoka a dotací vody z řeky Bílina. Její průtoky budou dolovány čerpanou vodou z řeky Ohře.

Napouštění jezera na konečnou kótu 200 m n.m. bude do kóty 196 gravitačně. Zbytek je nutné dočerpat, případně je možné přistoupit na pomalé stoupání hladiny pouze z přítoků Lomského a Radčického potoka a atmosferických srážek. Pomalé stoupání hladiny klade větší nároky na stabilizaci břehové linie jezera.

Odtok z jezera při konečné kótě a bude do Ledvického potoka a následně do Bouřlivce a Bíliny. Opevnění břehové linie je nutné řešit v souvislosti s řešením terénních úprav.

V místech, kde to bude umožňovat stavba vnitřní výsypky a skrývkové řezy je výhodné svahy při břehové linii řešit ve sklonu 1:6 až 1:3.

Opevnění břehové linie bude kombinací kamenného záhozu na drenážní vrstvě s vegetačním opevněním.

Pro rekreační využití jezera je svou stavbou příhodná ta část, která je na styku vnitřní výsypky a jezera. Jedná se o východní stranu jezera.

V této části budou též příhodné podmínky pro rozvoj fauny a flóry zejména v počáteční fázi stabilizace hladiny.

6.4.2.9 Harmonogram a ekonomická náročnost revitalizačních opatření

v časovém rozlišení

tab. č. 9   Přehled revitalizačních opatření  – bílinsko-duchcovská část

### 6.4.3	Radovesická výsypka a okolí

##### 6.4.3.1. Vymezení a současný popis

Zájmové území této části je od Bílinsko-Duchcovské odděleno dopravním koridorem (silnice I/13) a řekou Bílinou. Je to území, které je v úzkém kontaktu s Českým středohořím a to jak ve smyslu orografickém tak ve smyslu chráněné krajinné oblasti. Vedle rozsáhlého tělesa vnější Radovesické výsypky sem spadá i na ní přímo navazující výsypka Jirásek a dále již dříve rekultivované území po těžbě bývalých dolů i lomů Lotta-Marie, Jarmila, Svornost a Karolina I a II, zahrnutých většinou v dobývacím prostoru Pohradice.

Zahrnuje tyto obce a jejich správní území:

Bílina (východní část)

Bžany

Hrobčice

Kostomlaty pod Milešovkou

Lukov

Ohníč

Světec

Zájmové území je charakterizováno právě úzkou vazbou na dynamický reliéf a celkový přírodní i historicky kulturní charakter Českého středohoří, které v sobě skrývá obrovský rekreační potenciál pro možné budoucí využití. Převažuje osídlení vesnického charakteru, extenzivní zemědělství (dnes spíš problém nedostatečné údržby krajiny), absence větších průmyslových podniků, velká ekologická hodnota chráněných území a výrazné krajinné dominanty sopečných kopců.

Báňská činnost na Radovesické výsypce k letošnímu roku 2003 končí. Současné definitivní báňské řešení této nejrozsáhlejší vnější výsypky v ČR vytvořilo těleso, které vyplňuje Radovesické údolí na jihu až na kótu cca 380 m n.m., na východě a severovýchodě na kótu cca 400 m n.m. a které upadá směrem k severu a severozápadu podobně jako původní údolí až na kótu cca 240 m n.m., kde navazuje na výsypku Jirásek. Na rozsáhlé náhorní plošině, vzniklé na kótě cca 370 – 390 m n.m., byla nasypána ještě jedna převýšená etáž rozdělená prostorem kudy kráčel zakladač na dvě vzájemně oddělené části – severní a jižní. Vznikl nám tak přirozeně členitější terén se třemi plošinami rozdělenými svahy s různou expozicí vůči světovým stranám. Připočteme-li k tomu ještě velmi členitý mikroreliéf, který vzniká při dovrchním způsobu sypání etáží, dostáváme morfologicky pestré území, které dává prostor pro různorodé využití.

Nejvyšší kóta celé výsypky nyní činí 424 m n.m. a nachází se na severní náhorní plošině, na jejím severovýchodním okraji, kde se nám otvírá nádherný výhled na Kostomlatskou kotlinu. Největší mocnosti výsypkové těleso dosahuje v prostoru nad původním údolím Lukovského potoka zhruba v místech, kde stávala obec Radovesice a tato mocnost činí cca 110 m.

##### 6.4.3.2. Rekultivace dokončené a rozpracované k 31.12.2002

V zájmovém území jsou ukončené rekultivace v plochách mimo vlastní těleso Radovesické výsypky. Jedná se zejména o lesnické a zemědělské rekultivace v prostoru výsypky Jirásek a dále starší rekultivace po lomech Lotta-Marie, Jarmila, Jindřich a hlubinách Svornost a Karolina I a II. v širším okolí Pohradické hory mezi obcemi Světec, Ohníč a Bžany. Tyto starší rekultivace byly prováděny od 60.let předchůdci dnešních těžebních společností SD a.s., Doly Bílina a MUS a.s. (potažmo Kohinoor a.s.).

tab. č. 10   Ukončené rekultivace - Radovesická výsypka a okolí [ha]

| těžební společnost | rekultivace |
| --- | --- |
|  | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| SD a.s., DB | 218,20 | 58,07 | 0,00 | 12,68 | 288,95 |
| MUS a.s. (Kohinoor a.s.) | 230,61 | 148,01 | 0,00 | 1,20 | 379,82 |
| CELKEM | 448,81 | 206,08 | 0,00 | 13,88 | 668,77 |

Rekultivace rozpracované se nyní soustřeďují hlavně do prostoru vlastní Radovesické výsypky a postupně se dokončují některé menší rekultivační akce v jejím blízkém okolí. První akce byla v tomto prostoru zahájena v roce 1986.

tab. č. 11   Rozpracované rekultivace - Radovesická výsypka a okolí [ha]

| těžební společnost | lokalita | rekultivace |
| --- | --- | --- |
|  |  | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| SD a.s., DB | Radovesická v. a okolí | 15,64 | 298,67 | 14,46 | 207,64 | 536,41 |
| CELKEM |  | 15,64 | 298,67 | 14,46 | 207,64 | 536,41 |

Jedná se o tyto rekultivační akce:

Radovesická výsypka I

Radovesická výsypka II

Radovesická výsypka III

Radovesická výsypka IV

Radovesická výsypka V

Radovesická výsypka VI

Radovesická výsypka VII

Radovesická výsypka IX (vodní plocha)

Jirásek III

OZP Kostomlaty

Patria-Světec

Jarmila

Bezovka

OZP Bílina

Velkou část rozpracovaných rekultivací tvoří lesní porosty založené na severozápadních svazích směřujících do údolí řeky Bíliny. Specifickým rysem rekultivací na Radovesické výsypce je meliorace výsypkových zemin s nepříznivými fyzikálně-chemickými vlastnostmi pomocí slínovců, které byly natěženy v předpolí postupu vlastního tělesa výsypky a nyní jsou deponovány na ploše Radovesická výsypka II a průběžně se využívají pro závěrečnou rekultivaci.

Na Radovesické výsypce je poměrně velký důraz kladen na zadržení vody v krajině a proto je zde celá řada drobných vodních ploch přirozeně vzniklých i nově založených.

V jižní části je rozpracována zemědělská rekultivace, na kterou postupně naváží další nově zahajované u Lukova Kostomlat a vytvoří se tak souvislejší areál pro účelné obhospodařování.

Z dalších významnějších akcí lze zmínit ochranné zelené pásy u obce Kostomlaty a u Bíliny, které sloužily při báňském provozu a rekultivaci prostoru zbytkové jámy malolomu Jarmila, kde koncem 90.let byly sanovány a zalesněny problematické skluzové svahy.

##### 6.4.3.3. Rekultivace zahajované v období 2003-2012

Nově zahajované akce v zájmovém území se soustřeďují pouze do prostoru Radovesické výsypky a v celém tomto území by měla být do roku 2012 zahájena rekultivace. Celková výměra ploch činí 701,50 ha

Jedná se o tyto rekultivační akce:

## Radovesická výsypka VIII	127,20 ha

Radovesická výsypka IX	  96,60 ha

Radovesická výsypka X	  94,40 ha

Radovesická výsypka XI	  50,80 ha

Radovesická výsypka XII	  87,30 ha

Radovesická výsypka XIII	102,00 ha

Radovesická výsypka XIV	  51,50 ha

Radovesická výsypka XV	  13,50 ha

Radovesická výsypka XVI	  24,80 ha

Radovesická výsypka XVII	  53,40 ha

tab. č. 12   Nově zahajované rekultivace 2003 – 2012 – Radovesická výsypka

a okolí [ha]

| rekultivační akce | realizace | rekultivace |
| --- | --- | --- |
|  |  | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| Radovesická výsypka VIII | 2004-2019* | 63,40 | 49,20 | 1,70 | 12,90 | 127,20 |
| Radovesická výsypka IX | 2006-2021* | 52,20 | 22,90 | 3,50 | 18,00 | 96,60 |
| Radovesická výsypka X | 2007-2022 | 0,00 | 47,00 | 0,70 | 46,70 | 94,40 |
| Radovesická výsypka XI | 2008-2023 | 0,00 | 14,20 | 0,00 | 36,60 | 50,80 |
| Radovesická výsypka XII | 2009-2024 | 0,00 | 54,90 | 1,50 | 30,90 | 87,30 |
| Radovesická výsypka XIII | 2010-2025 | 0,00 | 18,00 | 2,30 | 81,70 | 102,00 |
| Radovesická výsypka XIV | 2011-2026 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 23,50 | 51,50 |
| Radovesická výsypka XV | 2012-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 13,50 |
| Radovesická výsypka XVI | 2012-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,80 | 24,80 |
| Radovesická výsypka XVII | 2012-2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,40 | 53,40 |
| CELKEM |  | 115,60 | 234,20 | 9,70 | 342,00 | 701,50 |

*U zemědělských rekultivací se předpokládá ukončení o 10 let dříve

Celková koncepce konečného rekultivačního řešení vychází z potřeby začlenit rozsáhlé výsypkové těleso do okolní krajiny a umožnit jeho plnohodnotné využití. Snaží se maximálně využít obrovského přírodního potenciálu okolí. Cílem je vytvořit vyváženou polyfunkční krajinu s převažující funkcí rekreační a ekologickou, s možností zemědělského využití spíše extenzivního charakteru a samozřejmě s možností pěstování lesa. Velká pozornost je věnována zájmům ochrany přírody vzhledem k těsné vazbě na chráněnou krajinnou oblast České středohoří.

Prostorové členění jednotlivých druhů rekultivací se řídí zásadou účelnosti a zároveň využívá estetických hodnot místních krajinných dominant, kterými jsou Bořeň, zřícenina hradu Kostomlaty (Sukoslav), Štěpánovská hora a Pařez, Štrbický vrch. Rozhledové louky jsou zároveň umístěny do míst, kdy kdysi ležela obec Radovesice a osada Dřínek a měly se stát trvalou připomínkou těchto sídel.

Pro obslužnost jednotlivých etap rekultivací je navržena základní cestní síť v kategorii komunikací se živičným povrchem, které mohou být využity po uvolnění ploch pro veřejnost jako místní komunikace III.třídy. Řada dalších komunikací je navržena s povrchem zpevněným kamenivem a ty jsou navrženy v takových trasách, aby po otevření celého prostoru pro veřejnost mohly sloužit jako hlavní turistické trasy a přivedly tak návštěvníky do míst se zajímavými výhledy.

Specifickým rysem rekultivací na Radovesické výsypce je meliorace výsypkových zemin s nepříznivými fyzikálně-chemickými vlastnostmi pomocí slínovců, které byly natěženy v předpolí postupu vlastního tělesa výsypky a nyní jsou deponovány na ploše Radovesická výsypka II a průběžně se využívají pro závěrečnou rekultivaci.

V nově zahajovaných plochách je navrženo 115,6 ha zemědělských rekultivací, které jsou soustředěny na východní plošinu k obcím Kostomlaty a Štěpánov (Lukov) a navazují na rozpracovanou zemědělskou rekultivaci Radovesice VII v blízkosti Hetova.

Zemědělská rekultivace je navržena s cílovou kulturou trvalý travní porost s tím, že pokud by byl zájem ze strany budoucích uživatelů, bude možné tyto pozemky převést na ornou půdu, vzhledem k  navrženým melioračním opatřením a převrstvení 0,5 m ornice a vzhledem k tomu, že jsou navrženy na rovinatých pozemcích neohrožovaných erozí.

Tradičních lesnických rekultivací je nově navrženo 234,20 ha. Lesní porosty jsou navrženy především na svahových partiích, na plošinách slouží pro prostorové i pohledové oddělení jednotlivých dalších typů rekultivace a v prostoru napojení na rostlý terén slouží k pozvolnému přechodu mezi oběma prostředími. Jako kategorie lesů ochranných na nepříznivých stanovištích má les na výsypkách svoji nezastupitelnou funkci a stává se v dnešní době nejrozšířenějším způsobem rekultivace.

Výběr druhů se musí řídit konkrétními stanovištními podmínkami, které zjišťujeme pomocí rekognoskace terénu a vyhodnocením půdních rozborů s přihlédnutím ke klimatu a vegetačnímu stupni. V maximální míře je třeba využívat domácí autochtonní dřeviny vzhledem k potřebám ochrany přírody převažovat musí listnáče.

Vodní rekultivace je z krajinotvorného hlediska velmi důležitým prvkem na výsypkovém tělese. Kromě své technické funkce odvádění a akumulace vody mají velký vliv na zkvalitnění a zrychlení revitalizace devastovaného území. Kromě zřizování akumulačních a sedimentačních nádrží přírodního charakteru, jsou na výsypce v maximální možné míře ponechány i samovolně vzniklé vodní plochy tzv. „nebeská oka“ v terénních depresích. Celková výměra nově navržených vodních ploch činí 9,70 ha.

Kategorie ostatní rekultivace je velmi široká, zahrnuje od zpevněných ploch přes komunikace, deponie až ostatní veřejnou zeleň, mokřadní plochy, plochy ponechané přirozené sukcesi apod. Na nově zahajovaných rekultivacích na Radovesické výsypce se převážně jedná o ostatní veřejnou zeleň, která se dále dělí podle účelu k jakému by měla být využívána na : OVZ pro klidovou rekreaci, OVZ pro sportovní aktivity, OVZ pro ochranu přírody, a na ostatní plochy určené pro komunikační propojení a možné podnikatelské aktivity (průmyslové využití). V tomto směru by Radovesická výsypka měla být modelem propojení rekultivační činnosti a následné revitalizace území.

OVZ pro klidovou rekreaci by měla tvořit základ pro budoucí rekreační aktivity formou pěší či cykloturistiky, měla by sloužit především ke krátkodobé rekreaci. Je směřována do míst, kam chceme budoucí návštěvníky přivést, aby se mohly potěšit krásnými výhledy do okolní krajiny. K tomu jsou navrženy tři rozhledové louky. Dvě jsou v místech, kde kdysi stávaly obce Radovesice a Dřínek a slouží tak zároveň jako připomínka těchto zaniklých sídel. Odtud budou zachovány výhledy na krajinné dominanty Bořeň, zříceninu Kostomlatského hradu, Štěpánovskou horu a Štrbický vrch. Třetí je umístěna v nejvyšším místě celé výsypky a poskytne výhled do Kostomlatské kotliny.

Další plochy jsou zamýšleny jako  kombinace luk a skupinové výsadby vysoké zeleně s tím, že volné plochy (louky) by měly tvořit cca 2/3 celkové výměry a výsadby zbylou 1/3. Pro rozmístění jednotlivých ploch musí platit estetické zákonitosti spolu s účelností budoucí údržby. Celková výměra těchto ploch činí 106,5 ha na nově zahajovaných plochách.

OVZ pro sportovní aktivity dává prostor okolním obcím či zájmovým organizacím spolu s budoucími investory pro využití k nejrůznějším formám sportovních činností, které se mohou odehrávat ve volné přírodě. Rekultivace je zamýšlena jako kombinace trvalého travního prostu a skupinových výsadeb s tím, že TTP tvoří 3/4 ploch a vysoká zeleň zbylou ¼. Tyto plochy jsou směřovány především na náhorní plošiny převýšených etáží a budou zpřístupněny navrženými obslužnými komunikacemi. Pro vlastní konkrétní projekt jednotlivých ploch by již bylo dobře znát k jakému účelu či sportu bude daná část sloužit. Celkem je navrženo 113,6 ha těchto ploch.

OVZ věnovaná ochraně přírody. U tohoto typu rekultivace je třeba odlišit plochu, která je součástí rekultivace Radovesice XIII a dvě plochy přirozené sukcese označené jako Radovesice XVII.

Část Radovesické XIII představuje plochu prudkých svahů s jižní expozicí a plochu přilehlého údolíčka. Na těchto plochách bude nutné provedení technické rekultivace i melioračních opatření. Představa je taková, že zalesněny budou pouze 2/3 z celkové výměry a zbytek bude zatravněn a v některých případech může být i část ploch ponechána přirozené sukcesi tak, aby mohlo dojít na extrémně výsušných jižních stanovištích k šíření teplomilných bylinných druhů. Tento prostor je navržen jako lokální biokoridor Radovesice 2. Jeho celková výměra činí 30,2 ha.

Plochy označené jako Radovesice XVII jsou navrženy k ponechání přirozené sukcesi. Znamená to, že v těchto plochách nebudou prováděna žádná technická ani biologická opatření. Vybrány byly plochy, kde příznivější charakter zemin a delší časový horizont od uvolnění báňským provozem dovolil přírodě úspěšně zahájit vývoj nových společenstev.

Velmi pestrá členitost mikroreliéfu vytváří řadu různých ekotopů pro osídlení různými rostlinnými i živočišnými druhy. Velký význam v tomto případě mají i vodní plochy samovolně vzniklé v terénních depresích.

Význam ploch ponechaných přirozené sukcesi spočívá v umožnění šíření volně žijících živočichů a rostlin. V místech, kde je sukcese již značně rozvinuta hrají tyto plochy významnou ekostabilizující roli pro okolní devastované území. Při technické rekultivaci okolních ploch slouží jako refugium (útočiště) drobných živočišných druhů. V neposlední řadě je třeba zdůraznit i studijní či vědecký význam těchto ploch. Ve spolupráci s Českou zemědělskou universitou v Praze by se zde měl rozběhnout komplexní výzkum přirozené sukcese z hlediska mnoha přírodovědných profesí. Severní plocha má výměru 19,6 ha, jižní 33,8 ha.

Ostatní rekultivace pro komunikační propojení a průmyslové využití je navržena na plochách po pasových dopravnících a provozních plochách přilehlých k městu Bílina. Jedná se o rekultivace označené jako Radovesice XV a Radovesice XVI. K využití pro podnikatelské aktivity či průmyslovou výrobu je předurčuje výhodná poloha vůči městu Bílině, vazba na plánovaný obchvat silnice I/13 a také to, že převážná část leží na rostlém terénu a některé plochy jsou dokonce opatřeny sítěmi technického vybavení. Na těchto plochách budou provedeny pouze nutné terénní úpravy. Celková výměra činí 38,3 ha.

##### 6.4.3.4 Předběžný návrh rekultivace zbývající části území v období od roku

##### 2013 do vyuhlení

Na Radovesické výsypce bude letos ukončena báňská činnost a všechny následné rekultivace budou zahájeny do roku 2012.

##### 6.4.3.5.Bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost

##### rekultivací časovém rozlišení

tab. č. 13   Bilance ploch rekultivací – Radovesická výsypka a okolí [ha]

| rekultivace | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ukončené do 2002 | 448,81 | 206,08 | 0,00 | 13,88 | 668,77 |
| rozpracované k 31.12.2002 | 15,64 | 298,67 | 14,46 | 207,64 | 536,41 |
| nově zahajované 2003-12 | 115,60 | 234,20 | 9,70 | 342,00 | 701,50 |
| nově zahajované po 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 580,05 | 738,95 | 24,16 | 563,52 | 1906,68 |

tab. č. 14   Ekonomická náročnost rekultivací – Radovesická výsypka

a okolí [mil. Kč]

| rekultivace | zemědělská | lesnická | vodní | ostatní | celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nově zahajované 2003-12 | 173,40 | 456,69 | 12,13 | 360,75 | 1002,97 |
| nově zahajované po 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CELKEM | 173,4 | 456,69 | 12,13 | 360,75 | 1002,97 |

6.4.3.6 Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02

v území přímo zasaženém důlní činností

###### 6.4.3.6.1 Opatření schválená meziresortní komisí

Z této části území nebylo schváleno žádné revitalizační opatření.

###### 6.4.3.6.2 Nově navrhovaná opatření

sanační činnost a havarijní stavy

6.61 Sanace důlních děl Svornost a Karolína I

Po ukončení hlubinné těžby uhlí – Svornost 1978, Karolína 1946 nebyla plně zajištěna důlní díla

Důl Svornost

Těžební závod byl v centru obce, ale těžební pole se nalézalo mimo katastr obce (Pohradice).

Po ukončení těžby se prováděly likvidační práce technologických budov. Zbytek budov je v současné době komerčně vybudován (výrobna barev HET). V areálu zůstal plně nezabezpečen portál štoly, který je současně opěrnou zdí komunikace Ohníč –Hostomice.

U tohoto portálu je nutné zpevnit boční část a základy klenby.

Součástí sanace portálu musí být též provedení kontroly odvodnění za uzavírací zdí štoly a organizované odvedení vody ze štoly.

Důl Karolína I

Důl byl situován na opačné straně řeky Bíliny ve svahu nad komunikací Ohníč – Křemýž. Součástí technologických staveb byla i opěrná zeď výšky 
cca 8 m. Nad ústími štol Karolína I a nad dopravní štolou byly provozní budovy, které jsou dnes přestavěny na obytné objekty.

Dopravní štola nebyla zaplavena popílkem a v její horní části dochází k propadu terénu. Štola Karolína je v místě vyústění v délce cca 20 m poškozena.

Opěrná zeď výšky 8 m a délky 50 m je v horní polovině značně narušená.

Další opěrná zeď přes příjezdní komunikaci postupně chátrá a ztratila význam.

Pro sanaci této části území je nutné

- sanovat opěrnou zeď výšky 8 m a délky 50 m

- zbourat cihlovou opěrnou zeď výšky cca 4,5 m (za komunikací) a terén     vysvahovat

- zaplavit popílkem dopravní štolu v délce 50 m

- sanovat ústí štoly Karolína I v délce 20 m a upravit odvodnění štoly

6.62 Světec – meliorace zámeckého parku

Zasypáním vytěžených prostor vnitřními výsypkami u lomů mezi Světcem a řekou Bílinou došlo k přerušení cesty podzemních vod do říční nivy. Toto má za následek zvýšení hladiny podzemní vody.  Tímto jevem je postižena dolní část zámeckého parku Světec.

V této části o rozloze 1,2 ha bude provedena meliorace, která sníží hladinu podzemní vody.

| II. a), b) | práce směřující k tvorbě a obnově lesních porostů a zemědělských pozemků |
| --- | --- |

je součástí rekultivační činnosti (viz.výše)

Předpokládá se vytvoření podmínek pro další podnikatelské záměry, kterými jsou zřízení pastevních areálů, založení sadu původních odrůd hrušní a jabloní apod.

| II. c) | práce směřující k tvorbě a obnově vodních složek krajiny |
| --- | --- |

Je rovněž součástí rekultivace a je koncipována v duchu současného pohledu na revitalizaci vodotečí a zadržení vody v krajině.

6.63 Rozšíření nádrže Kostomlaty

Stávající nádrž bude vzhledem k očekávanému využití (kemp) rozšířena tak, aby celková výměra vodních ploch byla 5,0 ha.

6.64 Revitalizace Lukovského potoka v původní trase

Stávající původní trasa Lukovského potoka  od okraje Bíliny po nádrž Syčivka v délce2 250 m bude revitalizována. Revitalizace spočívá v otevření zatrubněné části toku v délce 470 m, v částečné úpravě trasy a nivelety toku, v likvidaci betonového opevnění koryta, v úpravě stávajících objektů na toku. Součástí revitalitace bude úprava a doplnění břehových porostů.

6.65 Revitalizace příkopu nad PZ Bílina

Stávající příkop podél cesty při západním okraji výsypky Radovesice (nad průmyslovou zónou Bílina) bude v délce 520 m revitalizován, včetně sedimentační nádrže nad silnicí. Revitalizace spočívá v likvidaci betonového opevnění, v doplnění břehových porostů a v úpravě sedimentační nádrže včetně odtokového objektu.

6.66 Likvidace zatrubnění vodotečí na výsypce Jirásek

Stávající zatrubněné části odvodňovacích příkopů na plochách rekultivací výsypky Jirásek a na přilehlé ploše Radovesice I v délkách 525 m, 120 m a 197 m budou řešeny v otevřených příkopech. Překonání větších výškových rozdílů výsypkových stupňů bude balvanitými skluzy. Podél nových koryt bude doplněna doprovodná vegetace. Celková délka nových vodotečí je  1 020 m.

| II. e) | práce směřující k tvorbě a obnově biokoridorů a biocenter |
| --- | --- |

Územní systém ekologické stability

Vazby na okolní prvky

RC 8 – Bořeň

Velmi významné rozsáhlé heterogenní biocentrum zahrnující národní přírodní rezervaci s přilehlými ekologicky cennými plochami. Jedná se o mohutný znělcový masiv s příkrými stěnami a sutěmi včetně jeho úpatí. Skalní společenstva přecházejí na V a S straně v suťová a a lesní společenstva, na J, JZ a Z svazích rostou druhově bohatá společenstva xerotermních trávníků a lemů, která jsou v současné době ohrožována nálety keřů.

RK 4a

V okolí zájmového prostoru prochází regionální biokoridor RK 4a, který propojuje  RC 8 – Bořeň s CHKO České středohoří přes LC Trupelník a LC Syslík až k DC Lysák, kde se napojuje na RK 6. Jeho převažující charakter je xerický, propojuje významné plochy s teplomilnými a suchomilnými společenstvy.

RK 6

Regionální biokoridor RK 6 sleduje v zájmovém území ekotonový pás severních okrajů komplexu lesů Českého středohoří. Má velký význam pro zvyšování ekologické stability přilehlých devastovaných ploch, napomáhá migraci četných rostlinných i živočišných druhů.

LC 31 – Zámecký park Bílina

Toto biocentrum zahrnuje kromě zmíněného zámeckého parku i navazující zalesněné stráně Bezovky a Žižkova údolí, které bývaly kdysi rovněž parkově upraveny. Společenstva mají přírodě blízké, relativně hodnotné druhové složení, místně jsou cenná ekotonová společenstva.

LC 32 Trupelník

Jedná se o malý vrch vytvořený třetihorní vulkanickou činností , na svazích se nacházejí slíny a pyroklastika. Charakter zeleně tvoří pestrá mozaika lesíků, luk a drobných políček. Velmi cenná jsou teplomilná a suchomilná společenstva obdobná těm na Bořni. Součástí biocentra je i paleontologická lokalita – opuštěný lom s diatomity obsahujícími fosilie.

LC 33 – Syslík

Nevelký zalesněný vrchol s přírodě blízkým druhovým složením a velkým množstvím rozptýlené zeleně na mezích mezi políčky a loukami. Jsou zde cenná ekotonová, suchomilná a teplomilná společenstva. V blízkosti leží nově vyhlášená přírodní rezervace Dřínek.

LC 40 – Štrbický vrch

Poměrně rozsáhlé biocentrum převážně lesního charakteru, které zahrnuje Štrbický vrch a Špičák. Porosty jsou různé hodnoty. Jsou zde poměrně cenná ekotonová společenstva. Na vrchu Špičák se nacházela zrušená státní přírodní rezervace Vršíček, která chránila teplomilnou doubravu a skalní step. Její statut byl zrušen v souvislosti s postupem Radovesické výsypky

LC 42 – Jirásek

Lesnická rekultivace na výsypce Jirásek, druhově nepříliš hodnotná, ale pro přilehlé zemědělské plochy má význam pro zvýšení ekologické stability.

LK 30

Propojuje LC 42 – Jirásek s LC 40 – Štrbický vrch podél zemědělsky rekultivovaných ploch. Jeho převažující charakter by měl být lesní.

LK 32

Jedná se o krátký lokální biokoridor, který propojuje LC 40 – Štrbický vrch s regionálním biokoridorem RK 6 v oblasti Chlomku a tím umožňuje jeho vazbu na

CHKO České středohoří.

Všechny zde uvedené prvky ÚSES mají velký význam pro zvýšení ekologické stability přilehlé Radovesické výsypky, která leží  mezi nimi a budou jistě kladně ovlivňovat šíření volně rostoucích rostlin a volně žijících živočichů na zájmové území.

Návrh tras biokoridorů

Přes těleso Radovesické výsypky jsou navrženy 3 lokální biokoridory, které propojují prvky okolního ÚSES.

Radovesice 1

Tento biokor by měl propojovat společenstva převážně lesní. Spojuje LC 31 svahy Bezovky s LC 40 Štrbický vrch. Je veden po převážně k severu ukloněných svazích nejvyšší etáže, které jsou navrženy k zalesnění. Směrem k Bezovce vstupuje na již rozpracované lesnické rekultivace Radovesické IV. Jeho délka činí 2 400 m. Převažující charakter je lesní, cílovým společenstvem habrová doubrava. Při zakládání porostů je třeba dodržet výše zmíněné zásady (pouze domácí stanovištně vhodné druhy, použití keřů do porostních okrajů, snaha o druhovou pestrost - doplňkové dřeviny, a výškovou i věkovou členitost porostů). Na tomto biokoridoru bude vhodné založit jedno lokální biocentrum stejného tedy lesního charakteru o minimální velikosti 3 ha.

Radovesice 2

Tento biokoridor je navržen k propojení LC 32 Trupelník s regionálním biokoridorem RK 6 v prostoru Chlomku a tím i s CHKO České středohoří. Je navržen po převážně jižně exponovaných svazích a v prostoru přilehlé údolnice. Již z toho vyplývá, že se jedná o biokoridor kombinovaný, který by měl dát prostor pro společenstva vlhkomilná v údolnici a pro společenstva teplomilná na extrémních polohách svahů. K tomu je směřován i způsob rekultivace, kdy je navrženo 1/3 ploch ponechat bezlesých tak, aby byl dán prostor nelesním společenstvům pro jejich šíření. (viz kapitola 6.4.4.3.) Délka tohoto biokoridoru je  3 700 m a mělo by na něm být vloženo nejméně jedno biocentrum kombinovaného charakteru (2x3 ha), nebo dvě biocentra – jedno pro omezenou a jedno pro zamokřenou hydrickou řadu (každé minimálně 3 ha).

Radovesice 3

Tento biokoridor je navržen podél jižního odvodňovacího příkopu na rozhraní výsypky a rostlého terénu. Propojuje zbytkové koryto Lukovského potoka přes LC 32 Trupelník až po Syčivku. Tím je dán jeho převažující charakter – vodní a mokřadní. Tento odvodňovací prvek je prakticky jediný, který by měl mít zachován trvalý průtok vody. Délka tohoto biokoridoru je 4 700 m a předpokládá se na něm vytvoření dvou lokálních biocenter vodního a mokřadního charakteru. Tato jediná se dají již dnes přesněji lokalizovat. Měla by být směřována k vodním nádržím Jih a nově navržené sedimentační nádrži E. Vytvoření funkčního biokoridoru předpokládá minimalizaci technických zásahů do koryta.

| II. f) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely využití volného času |
| --- | --- |

K tomuto účelu jsou na Radovesické výsypce vytypovány plochy ostatní rekultivace, které budou rekultivovány formou zatravnění a rozptýlené zeleně a budou sloužit pro klidovou rekreaci a pro sportovní aktivity. V tomto směru by Radovesická výsypka měla být modelem propojení rekultivační činnosti a následné revitalizace území. (viz.rekultivační část)

6.67 Cyklostezky Radovesická výsypka

Cyklostezky jsou navrženy v trasách budoucích i stávajících zpevněných komunikací sloužících k dopravní obslužnosti všech jednotlivých etap rekultivace. Tyto komunikace jsou navrženy v takových trasách, aby po otevření celého prostoru pro veřejnost mohly sloužit jako hlavní turistické trasy a přivedly tak návštěvníky do míst se zajímavými výhledy. Mají pochopitelně vazbu na nově navrhované silniční propojení obcí kolem Radovesické výsypky (viz dále v textu) a dále na trasy v Českém středohoří. Celková délka nově navržených tras činí 
8,4 km. Jejich zřízení je součástí rekultivace, navíc je počítáno pouze dovybavení odpočívkami a informačními tabulemi na rozhledových loukách

6.68 Cyklostezky Jirásek

Počítá se s využitím stávajících obslužných cest. Bude nutná jejich částečná oprava a doplnění o odpočívky. Propojovat by měly přes výsypku obec Světec a Štrbice s Bílinou a s nově navrženými trasami na Radovesické výsypce. Jejich celková délka činí  4,2 km.

6.69 Cyklostezka Světec-7 lip

Jedná se o obnovu historické pěší trasy s vazbou na památné místo 7 lip. Trasa byla přerušena necitlivou rekultivací v území po hlubinné těžbě. Počítá se s obnovou v úseku 1 300 m a se zřízením odpočívky v místě zvaném 7 lip.

6.70 Motokrosový areál

Uvažuje se s jeho zřízením v prostoru náhorní plošiny výsypky u Štrbického vrchu (Radovesická výsypka X.etapa). Terén je zde dostatečně členitý a zároveň nebude docházet k negativním erozním projevům na hlavních svazích výsypkové etáže. V rámci terénních úprav bude možné terén ještě podle požadavků dotvarovat. Nároky na prostor činí odhadem 5 ha. Kolem areálu se uvažuje i s trasou pro vozidla kategorie „off-road“. Nutný bude komunikační přístup v délce cca 500 m.

6.71 Střelnice

Uvažováno je se zřízením střelnice  pro krátké i dlouhé střelné zbraně na vzdálenost až 500 m. Šíře požadovaného prostoru je cca 200 m. Počítá se s dotvarováním v rámci terénních úprav, přístupovou komunikací a parkovištěm. Střelnice je umístěna na výsypce do prostoru podélné terénní deprese (Radovesická výsypka XII.etapa).

6.72 Světec-rekreační využití vodní plochy Márinka

Území dřívější rekultivace tvoří vodní plocha a přilehlé zemědělské pozemky. Návrh revitalizace spočívá ve  zřízení zatravněné a pískové pláže u vodní plochy, doplnění skupin stromové zeleně a obnovu přístupové pěší cesty. Plocha bude sloužit ke krátkodobé rekreaci včetně rekreačního rybolovu. Do budoucího areálu bude přivedena elektřina a pitná voda.

6.73 Lesopark Radovesice

Poměrně rozsáhlá plocha cca 180 ha je navržena na rozpracovaných rekultivačních akcích Radovesice II, IVa VI. Má vazbu na lesopark Bezovka, který je využíván  obyvateli Bíliny pro krátkodobou rekreaci. Systém pěších tras a cyklostezek využívá stávajících obslužných komunikací. Počítá se s doplněním skupin vysoké zeleně a vybavení území drobnou architekturou (odpočívky apod.)

| II. g) | práce směřující k tvorbě a obnově ekologicky a přírodovědně orientovaných území |
| --- | --- |

6.74 Rekultivační arboretum

S jeho zřízením se počítá na dvou plochách – část sever a část jih, v ploše Radovesická výsypka X.etapa a XII.etapa, v prostoru budoucích lesnických rekultivací a  navržené i stávajících vodní plochy. Území byla vybrána s ohledem na jejich různorodou expozici svahů, různé vlhkostní poměry a relativně chráněnou polohu vzhledem ke konfiguraci terénu. Obě plochy budou mít vazbu na navrženou síť cyklotras. Mělo by poukázat na specifika lesnických rekultivací na výsypkách a zaměřit se na domácí dřeviny s vazbou na České středohoří.

6.75 Plochy ponechané přirozené sukcesi-výzkum

Jedná se o dvě plochy Radovesická výsypka XVII.etapa. Blíže jsou popsány v rekultivační části. Měly by sloužit pro vědecká sledování primární sukcese na výsypkových stanovištích. V takovém plošném rozsahu v jakém jsou navržena, jsou v našich podmínkách naprosto unikátní. Celková plocha obou částí je 53,4 ha.

| II. h) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely stavebních pozemků |
| --- | --- |

6.76 Obnova komunikace Bílina - Kostomlaty

Trasa komunikace začíná na západním okraji Radovesické výsypky u stávajícího vjezdu na výsypku. Ukončené trasy je na komunikaci Kostomlaty – Štrbice cca 100 m pod Kostomlaty.

Délka komunikace je 5,360 km. Šířka komunikace je 7,5 m.

6.77 Obnova komunikace Kostomlaty – Štěpánov

Trasa komunikace začíná na nově navržené komunikaci Bílina – Kostomlaty u nádrže Kostomlaty a končí na stávající komunikaci Štěpánov – Razice cca 900 m pod Štěpánovem. Délka komunikace je 3,140 km, šířka 7,5 m.

6.78 Obnova komunikace Razice – Kostomlaty

Trasa komunikace začíná na komunikaci Razice – Štěpánov zhruba uprostřed vzdálenosti těchto obcí a je napojena na nově navrženou komunikaci Bílina – Kostomlaty. Délka komunikace je 3,6 km a její šířka je 7,5 m.

6.79 Obnova komunikace Světec – Chotějovice

Trasa komunikace je vedena po stávajících polních cestách, přes rekultivované plochy je vedena v pruhu, který byl pro tento účel vytvořen. Trasa komunikačního propojení začíná cca 400 m pod Světcem, kde ze silnice Světec – Hostomice je vedena odbočka jihozápadním směrem přes rekultivované plochy. Dále trasa komunikace křižuje Štrbický potok. Řeku Bílinu komunikace překonává po stávajícím mostku po tělese bývalé vlečky. Po tomto tělese je vedena trasa až ke komunikaci Chudeřice – Chotějovice. Pro sjezd z tělesa vlečky na úroveň komunikace Chudeřice – Chotějovice bude využit již vybudovaný nájezd, který byl vybudován v rámci budoucí průmyslové zóny.

Délka trasy nové komunikace je 1 310 m.

6.80 Příprava území a STV pro kemp u nádrže Kostomlaty

Kemp je umístěn u nově navržené komunikace Kostomlaty – Lukov. Plocha kempu je 1,0 ha. Terénní úprava pro kemp je součástí rekultivace. Sítě technického vybavení budou napojeny na sítě v Kostomlatech. Splašková kanalizace musí být řešena pouze pro kemp a to buď vlastní ČOV, nebo vyváženými žumpami.

V případě vybudování ČOV v Kostomlatech je možné též čerpat splaškové odpadní vody na tuto ČOV.

Návrh ČOV, ale musí s produkcí splaškových vod z kempu počítat.

6.81 Příprava území a STV pro průmyslovou zónu Jirásek

Prostor pro průmyslovou zónu je umístěn na ploše XVI.etapy rekultivace Radovesické výsypky. Rozpracovanou lesnickou rekultivací je rozdělen na dvě plochy. Severní plocha o výměře 3,6 ha je určen pro menší podnikatelské projekty.

Jižní plocha o výměře 12,4 ha svými rozměry bude poskytovat větší možnosti.

Napojení na STV severní plochy bude z okolní zástavby ve vzdálenosti 
200 m. Jižní plocha je na STV napojena. Na obou plochách budou provedeny dílčí terénní úpravy.

6.4.3.7 Revitalizační opatření ve vazbě a v členění dle vl. us. č. 272/02

##### v území navazujícím na báňskou činnost

###### 6.4.3.7.1 Opatření schválená meziresortní komisí

Žádná opatření nebyla schválena.

###### 6.4.3.7.2 Nově navrhovaná opatření

sanační činnost a havarijní stavy

6.82 Protierozní opatření svahu nad skládkou Chotovenka

Celková plocha sanovaného území je 10,4 ha. Sanace území předpokládá taková opatření, která sníží rychlost a množství vody, která se při přívalových deštích soustřeďuje do jednotlivých proudů a způsobuje erozní rýhy, které se stále zvětšují. V tomto území se provede meliorační opatření půdy, výsev travních kultur a výsadba zpevňujících dřevin.

Tato opatření nebudou provedena na celé ploše, ale pouze v těch partiích, kde jejich účinnost bude oprávněná. Rozsah takto ošetřených ploch je 4,2 ha.

| II. c) | práce směřující k tvorbě a obnově vodních složek krajiny |
| --- | --- |

6.83 Revitalizace přeložky Lukovského potoka

Přeložka potoka je vedena po svahu a začíná nad Štěpánovem u nádrže a končí zaústěním do Mukovského potoka. Revitalizovaná bude část od Štěpánova po silnici do Mukova. délka upravované části je 2,5 km.

Trasa přeložky sleduje konfiguraci terénu a její dodatečné zakřivení není možné.

Opevnění koryta přeložky potoka je betonovými tvárnicemi. Toto opevnění dostatečně neumožňuje rozvoj života v korytě. proto bude betonové opevnění likvidováno a to jak ve svahu, tak i ve dně. Dno a pata svahů koryta budou opevněny štěrkovým pohozem. Břehový porost bude doplněn o keřové patro.

Okolí nádrže ve Štěpánově bude doplněno o výsadbu dřevin.

Po zprovoznění celé linie odvodnění při jihovýchodním okraji Radovesické výsypky by bylo vhodné část trvalých průtoků Lukovského potoka převést na výsypku.

6.84 Revitalizace příkopu B

Příkop B zachytává povrchové vody, které přitékají z východní strany a dnes je již odvádí do nádrže Kostomlaty, která je umístěna v severovýchodním rohu Radovesické výsypky.

Příkop začíná vyústěním do Štrbického potoka a končí pod Štěpánovem.

Opevnění koryta příkopu je betonovými tvárnicemi, podél koryta chybí úplný břehový porost.

Revitalizace spočívá v likvidaci betonového opevnění a jeho náhradou na štěrkový pohoz dna a paty svahů koryta. V niveletě budou vytvořeny pomocí kamenných záhozů stupně s výškovým rozdílem cca 250 mm.

Břehový porost bude doplněn. Stávající propustek pod souběžnou cestou u nádrže Kostomlaty bude rekonstruován. Čela propustu budou z kamenného zdiva.

| II. f) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely využití volného času |
| --- | --- |

6.85 Cyklostezka Štrbice – Radovesická výsypka

Navržená trasa napojuje obec Štrbice na území rekultivací. Většinou je vedena po stávající lesní cestě. Její délka je 1,45 km. Počítá se s jejím napojením na území Radovesické výsypky a opravou.

| II. g) | práce směřující k tvorbě a obnově ekologicky a přírodovědně orientovaných území |
| --- | --- |

Kromě ÚSES vymezuje zákon o ochraně přírody a krajiny pojem významný krajinný prvek (VKP). Jde o ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále to mohou být jiné části krajiny, které zaregistruje jako VKP orgán ochrany přírody.

V blízkosti Radovesické výsypky se nacházejí 2 VKP  a to Kučlín I a Kučlín II. Kučlín I (registrováno 1992) – zahrnuje prostor bývalé vápenky nad obcí Kučlín s xerotermními společenstvy na jižních  a jihovýchodních svazích s významným zastoupením ohrožených rostlinných druhů. Je zde náhradní stanoviště pro rostlinné druhy přenesené z bývalého chráněného naleziště Bělák, které bylo přesypáno Radovesickou výsypkou. Je zde i naleziště fosilií.

Kučlín II (registrováno 1992) – charakter je stejný, jedná se o rozšíření plochy Kučlín I.

Zvláště chráněná území

CHKO České středohoří byla zřízena Výnosem ministerstva kultury ČSR č.j. 6883/76 ze dne 19.3.1976. Celková výměra činí 1063,17 km2. Správu oblasti vykonává Správa CHKO se sídlem v Litoměřicích.

Základní ochranné podmínky a podmínky hospodaření v CHKO upravuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb.§ 25-27. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody v CHKO jsou vymezeny čtyři zóny odstupňované ochrany přírody, z nichž I.zóna má nejpřísnější ochranný režim. Radovesická výsypka svým jižním  a východním okrajem přiléhá až k hranicím CHKO a to na východě přímo k I. zóně ochrany.

Přírodní památka Štěpánská hora (vyhlášena 1952)

Strmý jižní a jihozápadní svah Štěpánovské hory přímo nad obcí Štěpánov. Výměra 12,95 ha. Chrání společenstva stepi a lesostepi na jedné z nejvýše položených stepních lysin v Českém středohoří (až 608 m n.m.). Řada zvláště chráněných druhů rostlin.

Přírodní rezervace Dřínek (vyhlášena 2002)

Výměra 1,8 ha. Chrání xerotermní travinná společenstva a teplomilné druhy rostlin vzácně se vyskytující v severní části českého termofytika. Na svazích se vyskytují zvláště chráněné druhy rostlin.

Zrušená CHÚ vlivem výstavby Radovesické výsypky:

Chráněné naleziště Bělák – teplomilná bílá stráň, naleziště lnu žlutého, definitivně přesypána výsypkou v prostoru dnešní rekultivace Radovesice IX. Některé chráněné rostlinné druhy byly přestěhovány do prostoru VKP  Kučlín.

Státní přírodní rezervace Kajba – teplomilná skalní step a doubrava

Státní přírodní rezervace Vršíček – teplomilná doubrava a skalní step

6.86 Obnova statutu CHÚ Kajba a Vršíček

Území posledně dvou jmenovaných přírodních rezervací zůstala  díky menšímu rozsahu Radovesické výsypky zachována. V rámci revitalizačních opatření je vhodné provést patřičné biologické průzkumy a zvážit možnost obnovení jejich statutu.  Počítá se s návrhem určitých údržbových opatření a označení cedulemi.

6.87 Naučná stezka Kostomlaty – Štěpánov

Naučná stezka je navržena po hranici CHKO  po stávající lesní cestě přímo propojující obě obce. Má přímou vazbu na Radovesickou výsypku a měla by zahrnovat informace nejen o přírodně cenných lokalitách CHKO, ale i o historii prostoru Radovesické výsypky, postupu sypání a údaje o tomto zemním tělese, o závěrečné rekultivaci ploch atp. Nutná je její částečná oprava a zřízení informačních cedulí

| II. h) | práce směřující k tvorbě a obnově území pro účely stavebních pozemků |
| --- | --- |

6.88 Obnova komunikace Ohníč – Kostomlaty přes Pohradice

Tato komunikace byla uzavřena při hlubinné těžbě uhlí pod Pohradicemi. V současné době poklesy po hlubinné těžbě dozněly a je možné toto historické propojení obnovit.

Trasa propojení začíná napojením na komunikaci Kostomlaty – Štrbice na západním okraji Kostomlat a končí na bývalé křižovatce komunikace Ohníč – Úpoř. Celá trasa zůstává v původním místě.

Při obnově komunikace bude proveden nový povrch, komunikace bude mít šířku zpevněné plochy 6,0 m a na obou stranách budou nezpevněné krajnice 
0,75 m. Podél komunikace bude provedena prořezávka a dosadby doprovodné vegetace. Délka trasy obnovy komunikace je 2,7 km.

6.89 Příprava území a STV pro statek Hetov

Statek Hetov je zamýšlená stavba v prostoru bývalé osady Hetov, která byla v souvislosti se stavbou Radovesické výsypky zrušena. Leží v těsné blízkosti výsypky a je zamýšlen jako centrum budoucí údržby okolní krajiny se zaměřením na extenzivní pastevectví, agroturistiku, péči o rekultivační lesní porosty apod. Navržena je příprava území a přivedení sítí technického vybavení. Součástí budoucího statku bude i rekonstrukce kapličky Hetov. Kaplička je kulturně historickou připomínkou bývalé osady.

6.90 Příprava území a STV pro ekofarmu Pohradice

Ekofarma je zamýšlená stavba v prostoru bývalé osady Pohradice, která byla zrušena v souvislosti s hlubinnou těžbou v dobývacím prostoru Pohradice. Rovněž tato stavba je zamýšlena jako centrum budoucí údržby okolní krajiny se zaměřením na netradiční formy zemědělství. Navržena je příprava území a přivedení sítí technického vybavení.

6.91 Příprava území a STV pro průmyslovou zónu Lotta-Marie

Průmyslová zóna je situována na plošině bývalého odkaliště elektrárny Ledvice. Vzhledem k tomu, že svah nad plavištěm není stabilní, tak při realizaci  zóny je nutné vybudovat ochranný zemní val pod patou svahu. Současně je nutné vybudovat odvodňovací systém při patě svahu.

Přípojka pitné vody a nn pro zónu bude napojena na stávající rozvody ve Světci. Do vybudování ČOV ve Světci bude mít zóna vlastní ČOV.

6.92 Rekonstrukce komunikace Bílina – Štěpánov

Tato komunikace byla zatěžována těžkou důlní technikou při skrývce ornice i při montáži a demontáži zakladače. Je navržena rekonstrukce povrchu v délce 
7 350 m.

6.93 Rekonstrukce komunikace Bílina – PZ Jirásek sever

Komunikace byla zatěžována těžkou důlní technikou při instalaci technologie na sypání výsypky. Je navržena rekonstrukce v délce 990 m.

6.94 Celková rekonstrukce komunikace Bílina – PZ Jirásek jih

Komunikace byla zatěžována těžkou důlní technikou při instalaci technologie na sypání výsypky. Je navržena celková rekonstrukce v délce 960 m. Tato komunikace navazuje na projektovanou komunikaci Bílina – Kostomlaty, která má navrženou šíři 7,5 m. Rekonstrukce představuje úpravu směrových a šířkových poměrů.

6.95 Celková rekonstrukce komunikace Kostomlaty – nádrž Kostomlaty

Komunikace byla zatěžována těžkou důlní technikou při skrývce ornice a při odlesnění pozemků pro Radovesickou výsypku. Je navržena její celková rekonstrukce  v délce 930 m.

##### 6.4.3.8 Předběžný návrh revitalizačních opatření realizovaných v souvislosti

##### se závěrečnou sanací zbytkových jam lomů a vnějších výsypek

Tato oblast má ukončenou báňskou činnost, proto jsou veškerá sanační a  revitalizační opatření považována za závěrečná.

6.4.3.9 Harmonogram a ekonomická náročnost revitalizačních opatření

v časovém rozlišení

tab. č. 15   Přehled revitalizačních opatření  – Radovesická výsypka a okolí

## 6.5	Závěrečná bilance ploch, harmonogram prací a ekonomická náročnost rekultivací a revitalizačních opatření pro bílinsko-teplickou oblast v časovém rozlišení

tab. č. 16   Rekultivace zahajované  – bílinsko-teplická oblast

*U zemědělských rekultivací se předpokládá ukončení o 10 let dříve

tab. č. 17   Revitalizační opatření – bílinsko-teplická oblast

# Text boxes

Obr. č. 1

##### Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4